## Slide 1: ELECTRONICA II
RANGEL ALVARADO

## Slide 2: Formato del Curso
Un modulo a la semana que consta de clase teórica y laboratorio
Clases presenciales
Aproximadamente una asignación semanales, todas individuales
  Tareas
  Laboratorios
  Quizzes
  Proyecto Final
  O todas las anteriores

## Slide 3: Reglas del Curso
Realizar los quizzes en la plataforma moodle
  Se avisará cuando se realizará el quiz el día de clases. Sin embargo esto no significa que no deban revisar la plataforma Moodle siempre.
  Quiz no realizado = 0
  El quiz no se repite. Asegurese de enviar sus respuestas en la plataforma!
  El quiz dura una semana, 8 horas desde su inicio
Entregar los proyectos el días de entrega
  1 semana despues = 25% menos
  2 semanas despues = sin derecho a nota
  Copia de proyectos entre compañeros = 0
  No acepto videos como entrega o imagenes
  Debe al menos presentarse a entregar, firmar la hoja y luego puede retirarse

## Slide 4: Reglas del Curso
SI ES ESTUDIANTE IFARHU, FAVOR ENTREGUE TODO ANTES DE QUE TERMINE EL CUATRIMESTRE, NO PONGO NOTA PROVISIONAL PARA “AYUDAR” A MANTENER SU BECA.
No es necesario venir a clase, sin embargo en la entrega debe estar al menos presente, luego puede retirarse
Los laboratorios constan de 100%
  50% es completar lo estipulado en la guía
  50% es su parte, que se detalla un reto al final de cada guía
El día de entrega de proyecto final es el ultimo día de clases
  Debe venir al menos a entregar el Proyecto
  Deben revisar todos ese dia sus notas, ese día se envían notas

## Slide 5: Reglas del Curso
No hay medianas
No hay trabajos extra para mejora de nota
No se pueden pedir puntos adicionales al final de la materia
Puede realizar reclamos en cualquier momento si hay alguna tarea o asignación que considera hubo un error
Si observa que el reclamo debe ir más arriba, hable con el coordinador de Carrera
Al final de la materia si observa alguna anormalidad puede solicitor su reclamo de nota (ventanilla)

## Slide 6: Reglas del Curso
No acepto excusas e inconvenientes
  acepto soluciones
Si no consigue resolver un problema, ayudense entre uds o me puede consultar para guía no para resolverle el problema
Todos laboramos
  Si se le dificulta la material retírela
Todos tenemos gastos
  Si la material es muy cara retírela
Tiene derecho a “Sin Nota” en cualquier momento del curso si ud lo solicita
Si no cumple con nota de pase, será impuesto un SN
Si no entrega Proyecto final, será impuesto un SN
No presto componentes ni tarjetas, no soy una tienda
Deben conseguir todos sus insumos para los laboratorios desde el día 1.

## Slide 7: Temario a Desarrollar
Presentar el temario de la Universidad
  Preguntas
  Cambios
Libros de Referencia
  Teoría: Paul Horowitz, Winfield Hill - The Art of Electronics-Cambridge University Press
  Práctica: Hanshaw, Tim; Real Analog, An Introduction to Electrical Circuits
  Extras
    Franco, Sergio; Design with operational amplifiers and analog integrated circuits. Second Edition. McGraw-Hill International
    López Rodríguez, Victoriano; Teoría de circuitos y electrónica.

## Slide 8: Objetivos
Proporcionar criterios de especificaciones y de diseño de los circuitos electrónicos analógicos.
Enumerar las funciones y aplicaciones de los AO.
Conocer los aspectos tecnológicos básicos del diseño de los AO.
Aplicar las técnicas básicas analíticas y de diseño de circuitos con AO y su utilización en circuitos electrónicos sencillos.
Diseñar bloques de circuitos con AO.

## Slide 9: Proyecto Final – Representación de Un Sistema basado en el curso
USAR ARDUINO = -1000%
Puede usar tarjetas hijas de cualquier plataforma!
Manual de Uso, Formato Digital (corto) = 10%
Circuito Esquemático en Altium Designer = 15%
Simulación = 30%
Desarrollo Físico de Hardware = 35%
Diagrama de Bloques = 15%
Ecuaciones = 10%
Informe Final y defensa = 5%
  Formato IEEE no más de 10 páginas = 2%
  Defensa al grupo = 3%

## Slide 10: Herramientas de Productividad
Administración de Proyecto
  MS Project
  Jira
Repositorio de Código
  Github
  Gitlab
  Bitbucket
Comunicación
  Slack
  Telegram

## Slide 11: Tarjetas propuestas para el Curso
No existe tarjeta de curso

## Slide 12: Amplificador Operacional
Es el dispositivo más útil en diseño analógico
Usualmente utilizado en acondicionamiento de señales
También para realizar operaciones matemáticas y buffering
¿Qué es signal conditioning?
  Ajuste de nivel: la señal es imperceptible
    Salida de termocupla es amplificada
  Reducción de Ruido: señal afectada por perturbación
    En la Señal de radio se remueve el componente de voltaje no deseado
  Manipulación de la señal: para transmitir información
    Se trasnmite la señal senada de la termocupla al cambio de umbral

## Slide 13: Amplificador Operacional
Los cursos anteriores se detallaba análisis de señal (bjts, diodos, etc)
El uso más común es para operaciones matemáticas
  Adición, Sustracción, Diferenciación, Integración
Buffers son aisladores de secciones de un circuito eléctrico
  Al alimentar un circuito 1 y un circuito 2 con la misma fuente puede traer factores no deseados
  La potencia del circuito 2 puede ser mayor que la que puede suministrar la fuente
  Podemos simplificar el problema utilizando operacionales
Op-Amps = Amplificador Operacional
  Dispositivos activos, requieren polarizarse para realizar un trabajo
  Son realizados por muchos transistores y resistores [No Nos Interesa este detalle interno]
  Modelado como fuente de voltaje controlada

## Slide 14: Amplificador Operacional
Amplificador Operacional
  3 terminales ( y 2 de polarización)
    2 entradas
    1 salida
  - = Terminal Inversora
  + = Terminal No Inversora
  Vn corresponde a In del -, Vp e Ip corresponden a la terminal +
  Vout e Iout corresponden a la salida
  Todas las señales medidas sobre la referencia (GND)

## Slide 15: Amplificador Operacional
Modelo de Amplificador Operacional Ideal
  In = Ip = 0. No fluye corriente por sus terminales de entrada
  Vn = Vp. Los voltajes de entrada son iguales cuando suficiente feedback negativo es impuesto
  Iout no necesariamente es 0
  Como son activos con su propia fuente pueden dar corriente de salida 0
  Son capaces de añadir potencia a una señal
  El esquema completo del Op-Amp incluye las terminales
    V+ y V-
    Ambos voltajes son idénticos pero sentido opuesto

## Slide 16: Amplificador Operacional
Modelo de Amplificador Operacional Ideal
Limitante de Voltaje de Salida
  La salida de voltaje no puede ser mayor ni menor a su voltaje de polarización
  V- < Vout < V+
  Cualquier intento de superar estos voltajes saturará el voltaje de salida a lomencionado anteriormente
Limitante de Voltaje de Entrada
  Vp y Vn son limitados por la fuente de voltaje V- y V+
  Vp > V- y Vn < V+
  Cualquier intento de manejar las entradas a un voltaje superior hará que el op amp no opere
Las limitantes anteriores se dan basadas en que todas las entrdas están al mismo nivel de referencia

## Slide 17: Amplificador Operacional
Todos los voltaje a la misma referencia
Según la ley de kirchoff
  Ip + In = I- + Iout + I+ = 0
Normalmente se obvia las fuentes de polarización para su análisis, esto es:
Ip + In = Iout = 0
Se infiere que Iout = 0 [Esto no es cierto en la vida real]

## Slide 18: Amplificador Operacional - Resumen
Amplificador Operacional Completo
El amplificador ideal sigue las reglas:
  No fluye corriente por sus terminales
    In = Ip = 0
  El voltaje en las terminales de entrada es el mismo
    Vn = Vp
  El voltaje de salida está limitado a sus valores negativos y positivos de alimentación
    V- < Vout < V+
  El voltaje de entrada está limitado por sus valores positivos y negativos de alimentación
    V- < Vp, Vn > V+
  No necesariamente Iout = 0
Tenemos todo a la misma referencia

## Slide 19: Amplificador Operacional
Ejercicio
Encontrar:
  Is
  Vp
  Vn

## Slide 20: Amplificador Operacional – Modelo 1
Opera como una amplificador diferencial con alta ganacia de entrada
La salida del amplificador es la diferencia de voltajes de entrada multiplicada por K
La relación es:
  Vin = diferencia de voltajes de la terminal
  K = alta ganancia (comercialmente mayor a 10^6)
Como estamos limitados por las fuentes de alimentación tenemos:
Por consiguiente:
Esto hace que el voltaje de entrada sea aprox. 0 pues K es largo. vin  0
Es cuando vp  vn. Que es cierto cuando V- < vout < V+


## Slide 21: Amplificador Operacional – Modelo 2
Este modelo es el de alta resistencia de entrada
  Vp – Vn = Rin * Ip
  Ip = - In
  Ip = -In = (Vp – Vn)/Rin
  Según la teoría y que la resistencia de entrada del operacional es muy alta (muchos Megaohms), el voltaje de entrada es diminuto
    Ip = - In  0
  Los amplificadores tienen alta ganancia de entrada habitualmente, el modelo equivalente es:

## Slide 22: Amplificador Operacional – Modelo 2
Relación gráfica de las ecuaciones anteriores del Op-Amp
El voltaje de salida está definido por: V- < Vout < V+
K . Debido a que vin = 0 y vp = vn
Rin . Debido a que ip = -in = 0
Rout = 0

## Slide 23: Amplificador Operacional - Resumen
Un circuito modelado del amplificador es
Para el amplificador operacioan ideal tenemos
K es infinito porque vin = 0 y vp = vn
Rin es infinito porque ip = -in = 0
Rout = 0. Idealmente puede proveer infinita potencia a la salida
V- < vout < V+

## Slide 24: Amplificador Operacional
Un amplificador operacional tiene una ganancia de K = 10 000.
El voltaje de suministro es de V+ = 20V y V- = -10V
Determine el voltaje de salida si la diferencia de voltajes es (vp – vn):
  1mV
  2mV
  4mV
  -0.2mV
  -2mV

## Slide 25: Amplificador Operacional – Disponibilidad Comercial
Generalmente implementados por DIPs
El más famoso = 741
  DIP-8
La figura de la derecha es la vista superior
Orientación determinada por la muesca
El pin 1 a veces tiene un círculo
Pines inversor y no inversor, 1 y 2
Salida, pin 6
Vcc+ y Vcc- son dados en la figura en los pines 4 y 7, bebe ser menores a 15V
No usaremos los pines Offset Null 1 y 2, ni NC. Pines 1, 5 y 8
  Offset null se utiliza para mejorar el desempeño del op amp

## Slide 26: Amplificador Operacional – Disponibilidad Comercial
Usualmente tienen esta descripción pero se recomienda ver siempre la hoja de datos
Algunos integrados traen más de un operacional
  Dual package (dos operacionales)
  Quad package (4 operacionales)
La fuente del OP282 es la misma para los dos operacionales
VOS TRIM en el OP27 hacen la misma operación del offset null en el 741
Ejemplo OP27 Ejemplo OP282 NOTA: Siempre ver el datashet!

## Slide 27: Amplificador Operacional – Disponibilidad Comercial
Ir a analog devices
Buscar el OP482
Comparar este OP482 con el UA741
Sin ver más allá de los nombres del pinout interprete para que es cada pin

## Slide 28: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Pueden usarse como circuitos lineales o no lienales
Cuando son no lineales la salida es manejada por la fuente de poder
  No cambia cuando la entrada cambia
  La salida es saturada
Cuando son lineales la fuente es mantenida y la salida cambia a partir de la entrada
Todos los siguientes casos son lineales
Generalmente dan retroalimentación negativa
La salida y la entrada están interconectadas a la terminal inversora
La ganancia negativa hace que el circuito sea poco sensitivo a la ganancia del op-amp
Reduce la capacidad de saturación a la salida
Las deducciones se realizan por medio de análisis nodal

## Slide 29: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Para el análisis asumimos:
Los voltajes en la entrada son iguales; las corrientes en la terminal de entrada son cero
Las terminales de entrada se tratan como dos nodos aparte al mismo potencial
Aplicamos la regla de kirchov de corriente en la terminal luego
  No necesariamente productivo
  Produce una ecuación más en la salida (introduce un elemento más desconocido)
El voltaje de salida está entre el rango de los voltajes de la fuente
De lo contrario no se comportará linealmente
Objetivo final: Determinar el voltaje de salida dado al rango de la fuente, que siempre está relacionado al voltaje de entrada

## Slide 30: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Aplicar la regla del amplificador operacional
Aplicar regla de kirchoff a la entrada
Aplicar regla de kirchoff a los otros nodos (si es necesario)
Validar si el voltaje de salida está en el rango del amplificador especificado
Determinar Vout en función de Vin

## Slide 31: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Análisis
Este circuito se le conoce como amplificador inversor
La salida de voltaje es una versión escalada del voltaje de entrada [voltaje amplificado]
El cambio de signo del voltaje de entrada hace al amplificador “inversor”
La salida del op-amp debe estar entre los rangos de la fuente y es dependiende de Rf y Rin
Rf y Rin previenen la saturación

## Slide 32: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
También podemos representar el cto. anterior como una fuente dependiente de la entrada
La fuente proveniente de la entrada es
Estas dos ecuaciones satisfacen el modelo del amplificador definido anteriormente, en este modelo tenemos una fuente de voltaje dependiente de voltaje (VCVS)

## Slide 33: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Del cto anterior no fluye corriente a la salida (a nivel ideal)
Pareciera que la corriente se pierde a la salida del cto. [cto. abierto]
Si aplicamos una resistencia entre Vout+ y Vout- llamada RL
  La corriente de salida no depende de la carga
Nuestro op-amp ideal arrastrará corriente de la fuente de entrada hacia la carga
Idealmente sin limitaciones sin embargo en la realidad tiene las limitaciones del datasheet

## Slide 34: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Determinar Vout como función de Vin para el circuito

## Slide 35: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Respuesta
La salida de voltaje es amplificada
Se le conoce como amplificador no inversor
La salida de voltaje está entre los voltaje de fuente
El voltaje de salida depende de Rf y R1

## Slide 36: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Determinar Vout en funciónde V1 y V2 para el siguiente circuito

## Slide 37: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Respuesta
Voltaje en el nodo Va es el divisior
Aplicando la regla de nodos
El circuito superior hace una sustracción de los voltajes de entrada
Los nodos son tratados como terminales independientes (son iguales los voltajes)
Aplicamos Kirchoff para obtener el resultado

## Slide 38: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Determine el voltaje de salida para el siguiente amplificador

## Slide 39: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Respuesta
Seguidor de voltaje
Sigue al voltaje de entrada
Como la resistencia de entrada es infinita no consume corriente
La fuente no provee potencia a la salida
La potencia proviene de la fuente del op-amp
Usado como aislador de potencia para proteger un circuito de otro

## Slide 40: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
¿Porqué es bueno un seguidor? Considere el siguiente ejemplo
Imagine el siguiente circuito, sin carga daría 6V [izq]
Ahora conecte una carga y observará que el voltaje decae [der]

## Slide 41: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Ahora compare el circuto anterior con este

## Slide 42: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Resumen
Los análisis de amplificadores operacionales lineales consisten en lo siguiente:
  Asumir la diferencia de voltaje a través de las terminales de entrada es 0
  Ausmir las corrientes en las terminales de entrada es 0
  Aplicar ley de kirchoff a las terminales de entrada
  Aplicar ley de kirchoff a las terminales de salida
  Verificar que el voltaje de salida se mantiene en un rango específico por las fuentes del op-amp
Estudiamos los siguientes op-amps
  Inversor
  No inversor
  Adición
  Diferenciación
  Seguidor

## Slide 43: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Represente el siguiente circuito como:
  Una fuente controlada por voltaje
  Una fuente controlada por corriente
Encuente el voltaje de salida para los circuitos

## Slide 44: Amplificador Operacional – Comparadores
Generalmente se incorporan en circuotos donde la retroaliementación de voltaje de salida se da por medio de las entradas
De alguna manera se conecta la salida con la entrada
Para estabilidad, se conecta la salida con la terminal inversora
Si no se conecta a la terminal inversora puede no tener resultados esperados
Los comparadores son operacionales con retroalimentación.
La operación del comparador es como sigue:
  Si vp > vn, la salida sigue a V+
  Si vn > vp, la salida sigue a V-
Generalmente se comparan con los latchs, los latch responden a la polaridad de terminales

## Slide 45: Amplificador Operacional – Comparadores
Resumen
A diferencia de los operacionales, los comparadores operan sin feedback
Un comparador opera por medio de la diferencia de potencial a través de las terminales de entrada dada por

## Slide 46: Amplificador Operacional – Comparadores
La señal diferencial a la entrada del comparador es dada por el siguiente gráfico
Determine vout

## Slide 47: Amplificador Operacional–Efectos no ideales
Determinamos que el opamp tiene:
  alta resistencia de entrada
  baja resistencia de salida
  Alta ganancia de entrada
Tambien las conclusiones fueron
  El voltaje de salida está limitado por las fuentes: V- < vout < V+
  K, vin = 0 y vp = vn
  Rin, ip = -in = 0, no toma energía de su voltaje de entrada
  Rout = 0. no hay limitante de corriente de salida (o potencia) solo la provista por el op-amp
Los amplificadores operacionales reales tienen:
  una ganancia finita K (10^6 a 10^7)
  Resistencia finita (en el orden de unos Megaohms a 100tos de Megaohms)
  Se discutirán estos parámetros no ideales

## Slide 48: Amplificador Operacional–Efectos no ideales
Efecto de resistencia de entrada
Como la resistencia de entrada es alta no provee mucha potencia al circuito del op-amp
Empleado en amplificadores de instrumetación y amplificadores de audio
Los sistemas de instrumentación tienen salida limitada modeladas por alta resistencia de salida
Las termocuplas proveen baja señal y muy poca potencia de salida
  Modeladas como fuente de voltaje con un rango bajo de alta resistencia de salida
  La situación se describe debajo

## Slide 49: Amplificador Operacional–Efectos no ideales
Efecto de resistencia de salida
Normalmente la resistencia de salida limita la potencia a suministrar
Las bocinas de audio tienen resistencia de 8 ohms
El siguiente ejemplo muestra como se da la relación a un op-amp con 80 ohms de resist.
Como se observa si la entrada es pequeña no tendrá efecto en amplificación
Depende de la ganancia del op-amp también

## Slide 50: Amplificador Operacional–Efectos no ideales
Efecto de ganancia finita:
Asumamos que la ganancia K = 10 000 y los voltajes de entrada son V = ±10V
El efecto de la ganancia nos demuestra que el sistema debe ser de:
-1mV ≤ vin ≥ 1mV
Para la mayoría de las aplicaciones y para nosotros 1mV es casi 0, sin embargo
Estos voltajes no son 0 para la mayoría de las aplicaciones.

## Slide 51: Amplificador Operacional–Efectos no ideales
Resumen
Efecto de resistencia finita de entrada
  La corriente en las terminales de entrada no necesariamente son 0
  Por consiguiente si consumirá algo de corriente (y potencia) a su entrada
  El op-amp siempre es función de la resistencia de salida del circuito conectado
Efecto de resistencia finita de salida
  La potencia de salida amplificada es finita
  En la realidad, no será capaz de proveer toda la corriente demandada si es mal diseñado
  Primeramente depende de la resistencia de carga
Efecto de ganancia finita
  Depende de la diferencia de potencial en las entradas y estas no son idénticas a 0

## Slide 52
FINAL DÍA 1

## Slide 53: Amplificador Operacional
Pregunta.
¿Cuántos pines necesita un op amp para operar (en el mundo real)?
¿4 op-amps están en un encapsulado DIP, de cuantos pines debe ser?

## Slide 54: Amplificador Operacional
Respuesta
¿Cuántos pines necesita un op amp para operar (en el mundo real)?
  5
¿4 op-amps están en un encapsulado DIP, de cuantos pines debe ser?
  (2 entradas diferenciales + 1 salida)*(4 op amp) + (2 de alimentación) = 14

## Slide 55: Amplificador Operacional
Recordando, el amplificador operacional ideal tiene:
Impedancia de Entrada Infinita
Impedancia de Salida 0
Ganancia de Modo común 0 ó rechazo de modo común 0
Ganancia infinita de lazo abierto A
Ancho de banda infinito

## Slide 56: Amplificador Operacional
Diferencial y Modo Común
La entrada diferencial es
El modo común de la señal es el promedio
Podemos expresar v1 y v2 en función de su modo común
La representación gráfica de lo anterior es como sigue

## Slide 57: Amplificador Operacional
Diferencial y Modo Común
Considere un amplficador operacional con las siguientes características
A = 10^3
Se miden las señales de las dos terminales y se desea tener el resultado de
la tercera terminal (salida)
También se desea calcular la diferencia y modo común de las señales del op-amp
v2 = 0, v3 = 2V
v2 = 5V, v3 = -10V
v1 = 1.002V, v2 = 0.998V
v1 = -3.6V, v3 = -3.6V

## Slide 58: Amplificador Operacional
Respuestas
v1 = -2mV, vid = 2V, vicm = -1mV
v1 = +5.01V, vid = −10 mV, vIcm =5.005V
v3 = −4V, vid = −4 mV, vicm = 1V
v2 =−3.6036V, vId = −3.6 mV, vIcm = −3.6 V

## Slide 59: Amplificador Operacional
El circuito de op-amp puede ser representado como
Exprese v3 en función de v1 y v2
Encuentre la ganancia de lazo abierto A
Al final reemplace
  Gm = 10mA/V
  R = 10k
   = 100

## Slide 60: Amplificador Operacional
Respuesta
v3 =  vd
Id + Gm v1 = Gm v2
vd/R + Gm v1 = Gm v2
vd = GmR(v2 – v1)
v3 = GmR(v2 – v1)

## Slide 61: Amplificador Operacional
La ganancia del op-amp ideal inversor de lazo cerrado es –R2/R1
Pero los efectos de la ganancia de lazo abierto se muestran a continuación
Del siguiente operacional se tiene la salida abierta
  Podemos calcular el voltaje en el punto v1
    A(v2 – v1) = vo
    v1 = -vo/A
  Calculamos con leyes de kirchoff los datos restantes
Notar si A tiende a inf.
  -R2/R1
Concluimos a lazo cerrado

## Slide 62: Amplificador Operacional
Considere la configuración inversora con R1 = 1k y R2 = 100k. La ganancia ideal es Av = -100
Parte 1
  Encuentre las ganancias a lazo cerrado de A = 10^3, 10^4, 10^5
  En cada caso determine el porcentaje de error Gideal vs Greal
  Determine el voltaje v1 cuando vi = 0.1
Parte 2
  Si la ganancia a lazo abierto cambia de 100 000 a 50 000, cual es el porcentaje de cambio en la magnitud de lazo cerrado de Av

## Slide 63: Amplificador Operacional
Respuesta
1
2
G = -99.899 @ 100 000
G = -99.798 @ 50 000
Se redujo a 0.1V @ -0.1%

## Slide 64: Amplificador Operacional
Resistencias de Entrada y Salida
Para el amplificador ideal la resistencia de entrada es
Para que esto ocurre Rin debe ser mayor que R1
Pero si -R2/R1 es de alta ganancia, R1 debe ser menor
No podemos seleccionar R1 en Megaohms pues R2 sería impráctico de conseguir
La solución a este problema se ve mejor en un ejemplo:
  Diseñe un circuito de op-amp inversor con ganancia 100 y resistencia de entrada de 1Mohm

## Slide 65: Amplificador Operacional
Podemos conseguir el voltaje y la corriente (1) y (2)
La corriente en (4)
El voltaje en (5) en el nodo x
Tenemos entonces en (6) i3
Por kirchoff (7)
Y simplificando tenemos

## Slide 66: Amplificador Operacional
Empezamos a diseñar
  G = -100, R1 = 1M
  Con arriba de 1M puede que sea difícil, nuestra limitante es 1M
Asumamos R2 = 1M
Sigamos asumiendo R4 = 1M 
Tenemos entonces R3 = 10.2k, que es casi comercial a 10k
En conclusión podemos tener alta ganancia sin tener…
… altos valores de resistencia de feedback
R2 y R3 están en paralelo (vin = 0)
i3 e i4 están en un factor de k y k + 1

## Slide 67: Amplificador Operacional
Diseñe un amplificador operacional
G = -10, Rin = 100k
Para el siguiente circuito determine los valores de v1, i1, i2,vo, iL, e io
También determine las ganancias de voltaje, corriente (il/i1) y potencia (p0/p1)

## Slide 68: Amplificador Operacional
Respuestas
R1 = 100M
R2 = 1M
0 V; 1 mA; 1 mA; −10 V; −10 mA; −11 mA;
−10 V/V (20 dB), −10 A/A (20 dB); 100 W/W (20 dB)

## Slide 69: Amplificador Operacional
Amplificador Sumador Ponderado
Se le dice así porque es una ponderación de los voltajes de entrada
La suma total de corrientes es la de salida

## Slide 70: Amplificador Operacional
Amplificador Sumador Ponderado
Cuando queremo sumar con signos opuestos

## Slide 71: Amplificador Operacional
Diseñar un sumador ponderado donde:
vo = -(v1 + 5 v2).
Escoger Rf para que el máximo voltaje de salida sea 10V
Y la corriente no exceda 1mA
Diseñe un sumador ponderado con
vo = 2v1 + v2 – 4v3 y las mismas restricciones superiores

## Slide 72: Amplificador Operacional
Respuestas [Tiene más de 1 posibilidad]
R1 = 10k, R2 = 2 k, y Rf = 10 k
R1= 5 k, R2 = 10 k, Ra = 10 k, Rb = 10 k, R3 = 2.5 k, Rc = 10 k

## Slide 73: Amplificador Operacional
Repasando un poco el amplificador inversor
Ganancia de lazo abierto
Concluimos
Y su porcentaje de error

## Slide 74: Amplificador Operacional
4. Sumador de tensión
5. Integrador

## Slide 75: Amplificador Operacional
2. Representación canónica

## Slide 76: Amplificador Operacional
3. Representación equivalente: Flujograma (diagrama de flujo)
a. Definición y reglas

## Slide 77: Amplificador Operacional
b. Flujograma del sistema canonic realimentat (flujograma canonic)

## Slide 78: Amplificador Operacional
E. Limitaciones de los amplificadores operacionales
1. Introducción

## Slide 79: Amplificador Operacional
E. Limitaciones de los amplificadores operacionales
2. Corrientes de polarización

## Slide 80: Amplificador Operacional
E. Limitaciones de los amplificadores operacionales
3. Tensión de offset

## Slide 81: Amplificador Operacional
E. Limitaciones de los amplificadores operacionales
4. Relación de rebuig en modo común

## Slide 82: Amplificador Operacional
E. Limitaciones de los amplificadores operacionales
5. Relación de rebuig en la alimentación

## Slide 83: Amplificador Operacional
E. Limitaciones de los amplificadores operacionales
6. Ruido en circuitos con amplificadores operacionales

## Slide 84: Amplificador Operacional
E. Limitaciones de los amplificadores operacionales
7. Balance de errores

## Slide 85
FINAL DÍA 2