## Slide 1: ELECTRONICA II
RANGEL ALVARADO

## Slide 2: Formato del Curso
Un modulo a la semana que consta de clase teórica y laboratorio
Clases presenciales
Aproximadamente una asignación semanales, todas individuales
  Tareas
  Laboratorios
  Quizzes
  Proyecto Final
  O todas las anteriores

## Slide 3: Reglas del Curso
Realizar los quizzes en la plataforma moodle
  Se avisará cuando se realizará el quiz el día de clases. Sin embargo esto no significa que no deban revisar la plataforma Moodle siempre.
  Quiz no realizado = 0
  El quiz no se repite. Asegurese de enviar sus respuestas en la plataforma!
  El quiz dura una semana, 8 horas desde su inicio
Entregar los proyectos el días de entrega
  1 semana despues = 25% menos
  2 semanas despues = sin derecho a nota
  Copia de proyectos entre compañeros = 0
  No acepto videos como entrega o imagenes
  Debe al menos presentarse a entregar, firmar la hoja y luego puede retirarse

## Slide 4: Reglas del Curso
SI ES ESTUDIANTE IFARHU, FAVOR ENTREGUE TODO ANTES DE QUE TERMINE EL CUATRIMESTRE, NO PONGO NOTA PROVISIONAL PARA “AYUDAR” A MANTENER SU BECA.
No es necesario venir a clase, sin embargo en la entrega debe estar al menos presente, luego puede retirarse
Los laboratorios constan de 100%
  50% es completar lo estipulado en la guía
  50% es su parte, que se detalla un reto al final de cada guía
El día de entrega de proyecto final es el ultimo día de clases
  Debe venir al menos a entregar el Proyecto
  Deben revisar todos ese dia sus notas, ese día se envían notas

## Slide 5: Reglas del Curso
No hay medianas
No hay trabajos extra para mejora de nota
No se pueden pedir puntos adicionales al final de la materia
Puede realizar reclamos en cualquier momento si hay alguna tarea o asignación que considera hubo un error
Si observa que el reclamo debe ir más arriba, hable con el coordinador de Carrera
Al final de la materia si observa alguna anormalidad puede solicitor su reclamo de nota (ventanilla)

## Slide 6: Reglas del Curso
No acepto excusas e inconvenientes
  acepto soluciones
Si no consigue resolver un problema, ayudense entre uds o me puede consultar para guía no para resolverle el problema
Todos laboramos
  Si se le dificulta la material retírela
Todos tenemos gastos
  Si la material es muy cara retírela
Tiene derecho a “Sin Nota” en cualquier momento del curso si ud lo solicita
Si no cumple con nota de pase, será impuesto un SN
Si no entrega Proyecto final, será impuesto un SN
No presto componentes ni tarjetas, no soy una tienda
Deben conseguir todos sus insumos para los laboratorios desde el día 1.

## Slide 7: Temario a Desarrollar
Presentar el temario de la Universidad
  Preguntas
  Cambios
Libros de Referencia
  Teoría: Paul Horowitz, Winfield Hill - The Art of Electronics-Cambridge University Press
  Práctica: Hanshaw, Tim; Real Analog, An Introduction to Electrical Circuits
  Extras
    Franco, Sergio; Design with operational amplifiers and analog integrated circuits. Second Edition. McGraw-Hill International
    López Rodríguez, Victoriano; Teoría de circuitos y electrónica.

## Slide 8: Objetivos
Proporcionar criterios de especificaciones y de diseño de los circuitos electrónicos analógicos.
Enumerar las funciones y aplicaciones de los AO.
Conocer los aspectos tecnológicos básicos del diseño de los AO.
Aplicar las técnicas básicas analíticas y de diseño de circuitos con AO y su utilización en circuitos electrónicos sencillos.
Diseñar bloques de circuitos con AO.

## Slide 9: Proyecto Final – Representación de Un Sistema basado en el curso
USAR ARDUINO = -1000%
Puede usar tarjetas hijas de cualquier plataforma!
Manual de Uso, Formato Digital (corto) = 10%
Circuito Esquemático en Altium Designer = 15%
Simulación = 30%
Desarrollo Físico de Hardware = 35%
Diagrama de Bloques = 15%
Ecuaciones = 10%
Informe Final y defensa = 5%
  Formato IEEE no más de 10 páginas = 2%
  Defensa al grupo = 3%

## Slide 10: Herramientas de Productividad
Administración de Proyecto
  MS Project
  Jira
Repositorio de Código
  Github
  Gitlab
  Bitbucket
Comunicación
  Slack
  Telegram

## Slide 11: Tarjetas propuestas para el Curso
No existe tarjeta de curso

## Slide 12: Amplificador Operacional
Es el dispositivo más útil en diseño analógico
Usualmente utilizado en acondicionamiento de señales
También para realizar operaciones matemáticas y buffering
¿Qué es signal conditioning?
  Ajuste de nivel: la señal es imperceptible
    Salida de termocupla es amplificada
  Reducción de Ruido: señal afectada por perturbación
    En la Señal de radio se remueve el componente de voltaje no deseado
  Manipulación de la señal: para transmitir información
    Se trasnmite la señal senada de la termocupla al cambio de umbral

## Slide 13: Amplificador Operacional
Los cursos anteriores se detallaba análisis de señal (bjts, diodos, etc)
El uso más común es para operaciones matemáticas
  Adición, Sustracción, Diferenciación, Integración
Buffers son aisladores de secciones de un circuito eléctrico
  Al alimentar un circuito 1 y un circuito 2 con la misma fuente puede traer factores no deseados
  La potencia del circuito 2 puede ser mayor que la que puede suministrar la fuente
  Podemos simplificar el problema utilizando operacionales
Op-Amps = Amplificador Operacional
  Dispositivos activos, requieren polarizarse para realizar un trabajo
  Son realizados por muchos transistores y resistores [No Nos Interesa este detalle interno]
  Modelado como fuente de voltaje controlada

## Slide 14: Amplificador Operacional
Amplificador Operacional
  3 terminales ( y 2 de polarización)
    2 entradas
    1 salida
  - = Terminal Inversora
  + = Terminal No Inversora
  Vn corresponde a In del -, Vp e Ip corresponden a la terminal +
  Vout e Iout corresponden a la salida
  Todas las señales medidas sobre la referencia (GND)

## Slide 15: Amplificador Operacional
Modelo de Amplificador Operacional Ideal
  In = Ip = 0. No fluye corriente por sus terminales de entrada
  Vn = Vp. Los voltajes de entrada son iguales cuando suficiente feedback negativo es impuesto
  Iout no necesariamente es 0
  Como son activos con su propia fuente pueden dar corriente de salida 0
  Son capaces de añadir potencia a una señal
  El esquema completo del Op-Amp incluye las terminales
    V+ y V-
    Ambos voltajes son idénticos pero sentido opuesto

## Slide 16: Amplificador Operacional
Modelo de Amplificador Operacional Ideal
Limitante de Voltaje de Salida
  La salida de voltaje no puede ser mayor ni menor a su voltaje de polarización
  V- < Vout < V+
  Cualquier intento de superar estos voltajes saturará el voltaje de salida a lomencionado anteriormente
Limitante de Voltaje de Entrada
  Vp y Vn son limitados por la fuente de voltaje V- y V+
  Vp > V- y Vn < V+
  Cualquier intento de manejar las entradas a un voltaje superior hará que el op amp no opere
Las limitantes anteriores se dan basadas en que todas las entrdas están al mismo nivel de referencia

## Slide 17: Amplificador Operacional
Todos los voltaje a la misma referencia
Según la ley de kirchoff
  Ip + In = I- + Iout + I+ = 0
Normalmente se obvia las fuentes de polarización para su análisis, esto es:
Ip + In = Iout = 0
Se infiere que Iout = 0 [Esto no es cierto en la vida real]

## Slide 18: Amplificador Operacional - Resumen
Amplificador Operacional Completo
El amplificador ideal sigue las reglas:
  No fluye corriente por sus terminales
    In = Ip = 0
  El voltaje en las terminales de entrada es el mismo
    Vn = Vp
  El voltaje de salida está limitado a sus valores negativos y positivos de alimentación
    V- < Vout < V+
  El voltaje de entrada está limitado por sus valores positivos y negativos de alimentación
    V- < Vp, Vn > V+
  No necesariamente Iout = 0
Tenemos todo a la misma referencia

## Slide 19: Amplificador Operacional
Ejercicio
Encontrar:
  Is
  Vp
  Vn

## Slide 20: Amplificador Operacional – Modelo 1
Opera como una amplificador diferencial con alta ganacia de entrada
La salida del amplificador es la diferencia de voltajes de entrada multiplicada por K
La relación es:
  Vin = diferencia de voltajes de la terminal
  K = alta ganancia (comercialmente mayor a 10^6)
Como estamos limitados por las fuentes de alimentación tenemos:
Por consiguiente:
Esto hace que el voltaje de entrada sea aprox. 0 pues K es largo. vin  0
Es cuando vp  vn. Que es cierto cuando V- < vout < V+


## Slide 21: Amplificador Operacional – Modelo 2
Este modelo es el de alta resistencia de entrada
  Vp – Vn = Rin * Ip
  Ip = - In
  Ip = -In = (Vp – Vn)/Rin
  Según la teoría y que la resistencia de entrada del operacional es muy alta (muchos Megaohms), el voltaje de entrada es diminuto
    Ip = - In  0
  Los amplificadores tienen alta ganancia de entrada habitualmente, el modelo equivalente es:

## Slide 22: Amplificador Operacional – Modelo 2
Relación gráfica de las ecuaciones anteriores del Op-Amp
El voltaje de salida está definido por: V- < Vout < V+
K . Debido a que vin = 0 y vp = vn
Rin . Debido a que ip = -in = 0
Rout = 0

## Slide 23: Amplificador Operacional - Resumen
Un circuito modelado del amplificador es
Para el amplificador operacioan ideal tenemos
K es infinito porque vin = 0 y vp = vn
Rin es infinito porque ip = -in = 0
Rout = 0. Idealmente puede proveer infinita potencia a la salida
V- < vout < V+

## Slide 24: Amplificador Operacional
Un amplificador operacional tiene una ganancia de K = 10 000.
El voltaje de suministro es de V+ = 20V y V- = -10V
Determine el voltaje de salida si la diferencia de voltajes es (vp – vn):
  1mV
  2mV
  4mV
  -0.2mV
  -2mV

## Slide 25: Amplificador Operacional – Disponibilidad Comercial
Generalmente implementados por DIPs
El más famoso = 741
  DIP-8
La figura de la derecha es la vista superior
Orientación determinada por la muesca
El pin 1 a veces tiene un círculo
Pines inversor y no inversor, 1 y 2
Salida, pin 6
Vcc+ y Vcc- son dados en la figura en los pines 4 y 7, bebe ser menores a 15V
No usaremos los pines Offset Null 1 y 2, ni NC. Pines 1, 5 y 8
  Offset null se utiliza para mejorar el desempeño del op amp

## Slide 26: Amplificador Operacional – Disponibilidad Comercial
Usualmente tienen esta descripción pero se recomienda ver siempre la hoja de datos
Algunos integrados traen más de un operacional
  Dual package (dos operacionales)
  Quad package (4 operacionales)
La fuente del OP282 es la misma para los dos operacionales
VOS TRIM en el OP27 hacen la misma operación del offset null en el 741
Ejemplo OP27 Ejemplo OP282 NOTA: Siempre ver el datashet!

## Slide 27: Amplificador Operacional – Disponibilidad Comercial
Ir a analog devices
Buscar el OP482
Comparar este OP482 con el UA741
Sin ver más allá de los nombres del pinout interprete para que es cada pin

## Slide 28: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Pueden usarse como circuitos lineales o no lienales
Cuando son no lineales la salida es manejada por la fuente de poder
  No cambia cuando la entrada cambia
  La salida es saturada
Cuando son lineales la fuente es mantenida y la salida cambia a partir de la entrada
Todos los siguientes casos son lineales
Generalmente dan retroalimentación negativa
La salida y la entrada están interconectadas a la terminal inversora
La ganancia negativa hace que el circuito sea poco sensitivo a la ganancia del op-amp
Reduce la capacidad de saturación a la salida
Las deducciones se realizan por medio de análisis nodal

## Slide 29: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Para el análisis asumimos:
Los voltajes en la entrada son iguales; las corrientes en la terminal de entrada son cero
Las terminales de entrada se tratan como dos nodos aparte al mismo potencial
Aplicamos la regla de kirchov de corriente en la terminal luego
  No necesariamente productivo
  Produce una ecuación más en la salida (introduce un elemento más desconocido)
El voltaje de salida está entre el rango de los voltajes de la fuente
De lo contrario no se comportará linealmente
Objetivo final: Determinar el voltaje de salida dado al rango de la fuente, que siempre está relacionado al voltaje de entrada

## Slide 30: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Aplicar la regla del amplificador operacional
Aplicar regla de kirchoff a la entrada
Aplicar regla de kirchoff a los otros nodos (si es necesario)
Validar si el voltaje de salida está en el rango del amplificador especificado
Determinar Vout en función de Vin

## Slide 31: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Análisis
Este circuito se le conoce como amplificador inversor
La salida de voltaje es una versión escalada del voltaje de entrada [voltaje amplificado]
El cambio de signo del voltaje de entrada hace al amplificador “inversor”
La salida del op-amp debe estar entre los rangos de la fuente y es dependiende de Rf y Rin
Rf y Rin previenen la saturación

## Slide 32: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
También podemos representar el cto. anterior como una fuente dependiente de la entrada
La fuente proveniente de la entrada es
Estas dos ecuaciones satisfacen el modelo del amplificador definido anteriormente, en este modelo tenemos una fuente de voltaje dependiente de voltaje (VCVS)

## Slide 33: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Del cto anterior no fluye corriente a la salida (a nivel ideal)
Pareciera que la corriente se pierde a la salida del cto. [cto. abierto]
Si aplicamos una resistencia entre Vout+ y Vout- llamada RL
  La corriente de salida no depende de la carga
Nuestro op-amp ideal arrastrará corriente de la fuente de entrada hacia la carga
Idealmente sin limitaciones sin embargo en la realidad tiene las limitaciones del datasheet

## Slide 34: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Determinar Vout como función de Vin para el circuito

## Slide 35: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Respuesta
La salida de voltaje es amplificada
Se le conoce como amplificador no inversor
La salida de voltaje está entre los voltaje de fuente
El voltaje de salida depende de Rf y R1

## Slide 36: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Determinar Vout en funciónde V1 y V2 para el siguiente circuito

## Slide 37: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Respuesta
Voltaje en el nodo Va es el divisior
Aplicando la regla de nodos
El circuito superior hace una sustracción de los voltajes de entrada
Los nodos son tratados como terminales independientes (son iguales los voltajes)
Aplicamos Kirchoff para obtener el resultado

## Slide 38: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Determine el voltaje de salida para el siguiente amplificador

## Slide 39: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Respuesta
Seguidor de voltaje
Sigue al voltaje de entrada
Como la resistencia de entrada es infinita no consume corriente
La fuente no provee potencia a la salida
La potencia proviene de la fuente del op-amp
Usado como aislador de potencia para proteger un circuito de otro

## Slide 40: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
¿Porqué es bueno un seguidor? Considere el siguiente ejemplo
Imagine el siguiente circuito, sin carga daría 6V [izq]
Ahora conecte una carga y observará que el voltaje decae [der]

## Slide 41: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Ahora compare el circuto anterior con este

## Slide 42: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Resumen
Los análisis de amplificadores operacionales lineales consisten en lo siguiente:
  Asumir la diferencia de voltaje a través de las terminales de entrada es 0
  Ausmir las corrientes en las terminales de entrada es 0
  Aplicar ley de kirchoff a las terminales de entrada
  Aplicar ley de kirchoff a las terminales de salida
  Verificar que el voltaje de salida se mantiene en un rango específico por las fuentes del op-amp
Estudiamos los siguientes op-amps
  Inversor
  No inversor
  Adición
  Diferenciación
  Seguidor

## Slide 43: Amplificador Operacional – Análisis de Amplificadores Operacionales
Represente el siguiente circuito como:
  Una fuente controlada por voltaje
  Una fuente controlada por corriente
Encuente el voltaje de salida para los circuitos

## Slide 44: Amplificador Operacional – Comparadores
Generalmente se incorporan en circuotos donde la retroaliementación de voltaje de salida se da por medio de las entradas
De alguna manera se conecta la salida con la entrada
Para estabilidad, se conecta la salida con la terminal inversora
Si no se conecta a la terminal inversora puede no tener resultados esperados
Los comparadores son operacionales con retroalimentación.
La operación del comparador es como sigue:
  Si vp > vn, la salida sigue a V+
  Si vn > vp, la salida sigue a V-
Generalmente se comparan con los latchs, los latch responden a la polaridad de terminales

## Slide 45: Amplificador Operacional – Comparadores
Resumen
A diferencia de los operacionales, los comparadores operan sin feedback
Un comparador opera por medio de la diferencia de potencial a través de las terminales de entrada dada por

## Slide 46: Amplificador Operacional – Comparadores
La señal diferencial a la entrada del comparador es dada por el siguiente gráfico
Determine vout

## Slide 47: Amplificador Operacional–Efectos no ideales
Determinamos que el opamp tiene:
  alta resistencia de entrada
  baja resistencia de salida
  Alta ganancia de entrada
Tambien las conclusiones fueron
  El voltaje de salida está limitado por las fuentes: V- < vout < V+
  K, vin = 0 y vp = vn
  Rin, ip = -in = 0, no toma energía de su voltaje de entrada
  Rout = 0. no hay limitante de corriente de salida (o potencia) solo la provista por el op-amp
Los amplificadores operacionales reales tienen:
  una ganancia finita K (10^6 a 10^7)
  Resistencia finita (en el orden de unos Megaohms a 100tos de Megaohms)
  Se discutirán estos parámetros no ideales

## Slide 48: Amplificador Operacional–Efectos no ideales
Efecto de resistencia de entrada
Como la resistencia de entrada es alta no provee mucha potencia al circuito del op-amp
Empleado en amplificadores de instrumetación y amplificadores de audio
Los sistemas de instrumentación tienen salida limitada modeladas por alta resistencia de salida
Las termocuplas proveen baja señal y muy poca potencia de salida
  Modeladas como fuente de voltaje con un rango bajo de alta resistencia de salida
  La situación se describe debajo

## Slide 49: Amplificador Operacional–Efectos no ideales
Efecto de resistencia de salida
Normalmente la resistencia de salida limita la potencia a suministrar
Las bocinas de audio tienen resistencia de 8 ohms
El siguiente ejemplo muestra como se da la relación a un op-amp con 80 ohms de resist.
Como se observa si la entrada es pequeña no tendrá efecto en amplificación
Depende de la ganancia del op-amp también

## Slide 50: Amplificador Operacional–Efectos no ideales
Efecto de ganancia finita:
Asumamos que la ganancia K = 10 000 y los voltajes de entrada son V = ±10V
El efecto de la ganancia nos demuestra que el sistema debe ser de:
-1mV ≤ vin ≥ 1mV
Para la mayoría de las aplicaciones y para nosotros 1mV es casi 0, sin embargo
Estos voltajes no son 0 para la mayoría de las aplicaciones.

## Slide 51: Amplificador Operacional–Efectos no ideales
Resumen
Efecto de resistencia finita de entrada
  La corriente en las terminales de entrada no necesariamente son 0
  Por consiguiente si consumirá algo de corriente (y potencia) a su entrada
  El op-amp siempre es función de la resistencia de salida del circuito conectado
Efecto de resistencia finita de salida
  La potencia de salida amplificada es finita
  En la realidad, no será capaz de proveer toda la corriente demandada si es mal diseñado
  Primeramente depende de la resistencia de carga
Efecto de ganancia finita
  Depende de la diferencia de potencial en las entradas y estas no son idénticas a 0

## Slide 52
FINAL DÍA 1

## Slide 53: Amplificador Operacional
Pregunta.
¿Cuántos pines necesita un op amp para operar (en el mundo real)?
¿4 op-amps están en un encapsulado DIP, de cuantos pines debe ser?

## Slide 54: Amplificador Operacional
Respuesta
¿Cuántos pines necesita un op amp para operar (en el mundo real)?
  5
¿4 op-amps están en un encapsulado DIP, de cuantos pines debe ser?
  (2 entradas diferenciales + 1 salida)*(4 op amp) + (2 de alimentación) = 14

## Slide 55: Amplificador Operacional
Recordando, el amplificador operacional ideal tiene:
Impedancia de Entrada Infinita
Impedancia de Salida 0
Ganancia de Modo común 0 ó rechazo de modo común 0
Ganancia infinita de lazo abierto A
Ancho de banda infinito

## Slide 56: Amplificador Operacional
Diferencial y Modo Común
La entrada diferencial es
El modo común de la señal es el promedio
Podemos expresar v1 y v2 en función de su modo común
La representación gráfica de lo anterior es como sigue

## Slide 57: Amplificador Operacional
Diferencial y Modo Común
Considere un amplficador operacional con las siguientes características
A = 10^3
Se miden las señales de las dos terminales y se desea tener el resultado de
la tercera terminal (salida)
También se desea calcular la diferencia y modo común de las señales del op-amp
v2 = 0, v3 = 2V
v2 = 5V, v3 = -10V
v1 = 1.002V, v2 = 0.998V
v1 = -3.6V, v3 = -3.6V

## Slide 58: Amplificador Operacional
Respuestas
v1 = -2mV, vid = 2V, vicm = -1mV
v1 = +5.01V, vid = −10 mV, vIcm =5.005V
v3 = −4V, vid = −4 mV, vicm = 1V
v2 =−3.6036V, vId = −3.6 mV, vIcm = −3.6 V

## Slide 59: Amplificador Operacional
El circuito de op-amp puede ser representado como
Exprese v3 en función de v1 y v2
Encuentre la ganancia de lazo abierto A
Al final reemplace
  Gm = 10mA/V
  R = 10k
   = 100

## Slide 60: Amplificador Operacional
Respuesta
v3 =  vd
Id + Gm v1 = Gm v2
vd/R + Gm v1 = Gm v2
vd = GmR(v2 – v1)
v3 = GmR(v2 – v1)

## Slide 61: Amplificador Operacional
La ganancia del op-amp ideal inversor de lazo cerrado es –R2/R1
Pero los efectos de la ganancia de lazo abierto se muestran a continuación
Del siguiente operacional se tiene la salida abierta
  Podemos calcular el voltaje en el punto v1
    A(v2 – v1) = vo
    v1 = -vo/A
  Calculamos con leyes de kirchoff los datos restantes
Notar si A tiende a inf.
  -R2/R1
Concluimos a lazo cerrado

## Slide 62: Amplificador Operacional
Considere la configuración inversora con R1 = 1k y R2 = 100k. La ganancia ideal es Av = -100
Parte 1
  Encuentre las ganancias a lazo cerrado de A = 10^3, 10^4, 10^5
  En cada caso determine el porcentaje de error Gideal vs Greal
  Determine el voltaje v1 cuando vi = 0.1
Parte 2
  Si la ganancia a lazo abierto cambia de 100 000 a 50 000, cual es el porcentaje de cambio en la magnitud de lazo cerrado de Av

## Slide 63: Amplificador Operacional
Respuesta
1
2
G = -99.899 @ 100 000
G = -99.798 @ 50 000
Se redujo a 0.1V @ -0.1%

## Slide 64: Amplificador Operacional
Resistencias de Entrada y Salida
Para el amplificador ideal la resistencia de entrada es
Para que esto ocurre Rin debe ser mayor que R1
Pero si -R2/R1 es de alta ganancia, R1 debe ser menor
No podemos seleccionar R1 en Megaohms pues R2 sería impráctico de conseguir
La solución a este problema se ve mejor en un ejemplo:
  Diseñe un circuito de op-amp inversor con ganancia 100 y resistencia de entrada de 1Mohm

## Slide 65: Amplificador Operacional
Podemos conseguir el voltaje y la corriente (1) y (2)
La corriente en (4)
El voltaje en (5) en el nodo x
Tenemos entonces en (6) i3
Por kirchoff (7)
Y simplificando tenemos

## Slide 66: Amplificador Operacional
Empezamos a diseñar
  G = -100, R1 = 1M
  Con arriba de 1M puede que sea difícil, nuestra limitante es 1M
Asumamos R2 = 1M
Sigamos asumiendo R4 = 1M 
Tenemos entonces R3 = 10.2k, que es casi comercial a 10k
En conclusión podemos tener alta ganancia sin tener…
… altos valores de resistencia de feedback
R2 y R3 están en paralelo (vin = 0)
i3 e i4 están en un factor de k y k + 1

## Slide 67: Amplificador Operacional
Diseñe un amplificador operacional
G = -10, Rin = 100k
Para el siguiente circuito determine los valores de v1, i1, i2,vo, iL, e io
También determine las ganancias de voltaje, corriente (il/i1) y potencia (p0/p1)

## Slide 68: Amplificador Operacional
Respuestas
R1 = 100M
R2 = 1M
0 V; 1 mA; 1 mA; −10 V; −10 mA; −11 mA;
−10 V/V (20 dB), −10 A/A (20 dB); 100 W/W (20 dB)

## Slide 69: Amplificador Operacional
Amplificador Sumador Ponderado
Se le dice así porque es una ponderación de los voltajes de entrada
La suma total de corrientes es la de salida

## Slide 70: Amplificador Operacional
Amplificador Sumador Ponderado
Cuando queremo sumar con signos opuestos

## Slide 71: Amplificador Operacional
Diseñar un sumador ponderado donde:
vo = -(v1 + 5 v2).
Escoger Rf para que el máximo voltaje de salida sea 10V
Y la corriente no exceda 1mA
Diseñe un sumador ponderado con
vo = 2v1 + v2 – 4v3 y las mismas restricciones superiores

## Slide 72: Amplificador Operacional
Respuestas [Tiene más de 1 posibilidad]
R1 = 10k, R2 = 2 k, y Rf = 10 k
R1= 5 k, R2 = 10 k, Ra = 10 k, Rb = 10 k, R3 = 2.5 k, Rc = 10 k

## Slide 73: Amplificador Operacional
Repasando un poco el amplificador inversor
Ganancia de lazo abierto
Concluimos
Y su porcentaje de error

## Slide 74: Amplificador Operacional
Más sobre el amplificador de diferencia
Lo podemos reducir en una señal de modo comun y otra diferencial
  Recordar que idealmente se rechaza el modo común, en la realidad persiste.
La eficiencia se mide pr el modo de rechazo de modo común es
Veamos a detalle un amplificador de dif…
… más completo
Por el principio de superposición
Para que esto ocurra:
R1 = R3, R4 = R2

## Slide 75: Amplificador Operacional
Más sobre el amplificador de diferencia
Ahora consideremos que solo hay una señal de modo común
La corriente i1 se puede calcular
El voltaje de salida es
Sustituyendo i2 = i1…
… el voltaje de salida sería
La ganancia de modo común
Si diseñamos con resistencia del mismo valor
R3 = R1, R4 = R2

## Slide 76: Amplificador Operacional
Más sobre el amplificador de diferencia
Para CMRR el amplificador tiene que tener alta impedancia de entrada
Para conseguir Rid, se asume como comentamos R3 = R1, R2 = R4
Realizamos una malla gracias a la corto virtual
Finalmente tenemos la entrada diferencial

## Slide 77: Amplificador Operacional
Considere el amplificador diferencial
R1 = R3 = 2K, R2 = R4 = 200k
Encuentre Ad
Encuentre el valor de la entrada diferencial Rid y la resistencia Ro
Si los resistores son de 1% de tolerancia use esta ecuanción y calcule Acm y CMRR
Encuentre los valores de resistencia para una ganancia de 10 y Rid = 20k

## Slide 78: Amplificador Operacional
Considere el amplificador diferencial
R1 = R3 = 2K, R2 = R4 = 200k
Encuentre Ad
Encuentre el valor de la entrada diferencial Rid y la resistencia Ro
Si los resistores son de 1% de tolerancia calcule la peor ganancia Acm y CMRR
Encuentre los valores de resistencia para una ganancia de 10 y Rid = 20k

## Slide 79: Amplificador Operacional
Considere el amplificador diferencial
R1 = R3 = 2K, R2 = R4 = 200k
Ad = 100V/V
Rid = 4K, Ro = 0
Acm = 0.04 V/V, CMRR = 67 db
Encuentre los valores de resistencia para una ganancia de 10 y Rid = 20k
R1 = 1k, R2 = 10k
R1 = R3, R2 = R4

## Slide 80: Op-Amp De Instrumentación
Para resolver el problema de impedancias del amplificador diferencial
podríamos utilizar buffers de voltaje en la entrada
Con el amplificador de instrumentación podemos proporcionar tanto alta resistencia de entrada como buffering de la señal
La primera etapa ofrece no inversión y la segunda una amplificación adicional

## Slide 81: Op-Amp De Instrumentación
Podemos resumir el amplificador de instrumentación en la siguiente figura
A pesar que el circuito tiene amplia impedancia de entrada y alta ganancia tiene sus contras

## Slide 82: Op-Amp De Instrumentación
Podemos resumir el amplificador de instrumentación en la siguiente figura
El voltaje de modo común es amplificado en las primeras etapas, lo cual se nota en A1 y A3. Aún cuando el op amp no se satura, este se verá afectada su CMRR
Los amplificadores de entrada tienen que estar perfectamente matchados, sino aparecerá una señal en sus salidas y será amplificada por el cto. de amplificador de salida.
Ad debe ser variada simultáneamente, los dos resistores llamados R1

## Slide 83: Op-Amp De Instrumentación
El problema se resuelve quitando el lado común de R1
Si alguna de las resistencias R2 fuese diferente tendríamos

## Slide 84: Op-Amp De Instrumentación
Diseñe un amplificador de instrumentación:
Rango Ad = 2 @ 1000 con un Pot. De 100k
Consejo:
  Diseñe la primera etapa con la ganancia máxima
  La segunda etapa con solo ganancia 1
  Tome R1 como = R1a + Rpot.

## Slide 85: Op-Amp De Instrumentación
Diseñe un amplificador de instrumentación:
Resp:
R1 = 200.4
R2 = 100.2k

## Slide 86: Op-Amp De Integración y Diferenciación
Los circuitos anteriores eran puramente resistivos y por consiguiente independientes de la frecuencia
La configuración del amplificador inversor con impedancias se dictamina como sigue:
Recuerde que la transformada de Laplace elimina el dominio del tiempo
Recuerde también que V = I*t/C, o sea que el voltaje varia linealmente con el tiempo

## Slide 87: Op-Amp De Integración
Derive la ecuación del siguiente op-amp
Diseñe un ciercuito para obtener:
  Una ganacia DC de 40dB, a 3-db de frecuencia de 1kHz y una Rin de 1k.

## Slide 88: Op-Amp De Integración
Deriver la ecuación del siguiente op-amp
Frecuencia a 3db
40db = 20 Log|Av|; Av = 100
R2 = 100k
R1 = 1k. Porque Rin = 1k
C = 1.59nF

## Slide 89: Op-Amp De Integración
Deriver la ecuación del siguiente op-amp
Frecuencia a 3db
40db = 20 Log|Av|; Av = 100
R2 = 100k
R1 = 1k. Porque Rin = 1k
C = 1.59nF

## Slide 90: Op-Amp De Integración
Analizando un poco más el amplificador inversor en el tiempo
El voltaje del capacitor es a un valor inicial y su integral en el tiempo
El voltaje de salida es ->
Al final esto esta dado por
Que sale de reemplazar i1 por vi/R
Se puede tener que y s = wj con magnitud y

## Slide 91: Op-Amp De Integración
Tomando nota analizando lo anterior:
Decrementa a -6db por octava o a -20db por década
Se intersecta a 0db cuando |Vo/Vi | = 1
El integrador se comporta como:
  un filtro paso bajo
  Frecuencia de corte de 0
Observar que a w=0 Av es infinita
  Es decir opera en lazo abierto

## Slide 92: Op-Amp De Integración
Tomando nota analizando lo anterior:
Decrementa a -6db por octava o a -20db por década
Se intersecta a 0db cuando |Vo/Vi | = 1
El integrador se comporta como:
  un filtro paso bajo
  Frecuencia de corte de 0
Observar que a w=0 Av es infinita
  Es decir opera en lazo abierto
Para mejorar su salida se agrega un resistor

## Slide 93: Op-Amp De Integración
Para un amplificador de Millner con señal
  1V @ 1ms de ancho de pulso
  R = 10k, C = 10nF
  1Mohm de Shunt resistor
  El op amp se satura a 13V
  ¿Cómo será su respuesta?

## Slide 94: Op-Amp De Integración
Para un amplificador de Millner
Podemos calcular también su carga/descarga
Tau = Rf*C

## Slide 95: Op-Amp De Diferenciación
Si se intercambia el capacitor de posición se tiene un integrador
El voltaje de salida es:
Su función de transferencia
Que cuando s = wj
La magnitud es:
La fase es:

## Slide 96: Imperfecciones DC de Op-Amps
Aún cuando el circuito de Op-Amp ideal es suficiente para diseño debemos tener en cuenta las características reales de los elementos
Como están expuestos a alta ganancia de DC tienen los problemas comunes de DC como el voltaje de offset en DC
  p.e. al conectar ambas entradas a GND la salida no es 0
Si tiene alta ganancia entonces estará a nivel de saturación (+VCC o –VCC)
Se debe aplicar un voltaje de entrada de offset (Vos) de igual magnitud y polaridad opuesta
El datasheet del op-amp especifica el Vos en V/°C

## Slide 97: Imperfecciones DC de Op-Amps
Utilizando el modelo del op-amp que se muestra si este tiene las siguientes característica
  Vo = v3
  Av = 10^4 V/V
  V+ = 10V V- = -10V
  Vos = 5mV

## Slide 98: Imperfecciones DC de Op-Amps
El modelo de un amplificador inversor con las entradas a tierra e imperfección de offset se muestra como sigue:
La salida puede ser de alta magnitud, p.e. si es de 5mV a una ganancia de 1000 puede tener voltajes de salida de +5V o -5V en vez de 0V.
La señal será superpuesta a este DC y es difícil decir si este offset proviene de Vos o la señal.
Para eliminar este efecto se puede tener desacoplado en DC

## Slide 99: Imperfecciones DC de Op-Amps
El modelo de un amplificador inversor con las entradas a tierra e imperfección de offset se muestra como sigue:
La salida puede ser de alta magnitud, p.e. si es de 5mV a una ganancia de 1000 puede tener voltajes de salida de +5V o -5V en vez de 0V.
La señal será superpuesta a este DC y es difícil decir si este offset proviene de Vos o la señal.
Para eliminar este efecto se puede tener acoplado capacit.

## Slide 100: Imperfecciones DC de Op-Amps
Polarización de Entradas y Offset de Corriente son el segundo problema de los opamps
Estas dos corrientes provienen de las dos terminales
Corriente de Entrada de Polarización
Corriente de Offset
Valores típicos son de 100nA y 10nA
El voltaje de salida está representado

## Slide 101: Imperfecciones DC de Op-Amps
Un mejor acople para eliminar estos efectos se hace a continuación

## Slide 102: Imperfecciones DC de Op-Amps
Efecto de Vos e Ios
Para ver el efecto de Vos cortocircuitamos a GND
Sin embargo esta solución tiene problema de saturación
Observe que en el circuto siguiente Vo tiene el problema que siempre llega a saturarse

## Slide 103
FINAL DÍA 2

## Slide 104: Efectos de Ganancia de Lazo Abierto Finita y Ancho de Banda en el desempeño del circuito
La ganancia del amplificador es finita
Decrece con la frecuencia
Debajo podemos ver una curva característica de frecuencia del UA741
Estable debajo de 10Hz
Decrece a 20db/década
Usualmente el opamp tiene una…
… capacitancia interna (LPF en STC)
A0 = ganancia
wb = 2 x 10 rad/s
Si w >>> wb se puede aproximar

## Slide 105: Efectos de Ganancia de Lazo Abierto Finita y Ancho de Banda en el desempeño del circuito
Al final esta ecuación queda donde que es la ganancia a 0 dB
La ganancia de banda unitaria esta dada por
Note que como quedamos anteriormente para w >>> wb
fb es el producto de ganancia de banda
La magnitud de ganancia es
A estos modelos se les conoce como modelos…
… de un polo
Este polo dominante controla el sistema

## Slide 106: Efectos de Ganancia de Lazo Abierto Finita y Ancho de Banda en el desempeño del circuito
Un opamp compensado internamente tiene una ganancia de lazo abierto de 106db y una ganancia unitaria de ancho de banda de 3MHz. Encontrar
  fb
  Ganancia de lazo abierto en dB si fb es
    300 Hz
    3kHz
    12kHz
    60kHz

## Slide 107: Efectos de Ganancia de Lazo Abierto Finita y Ancho de Banda en el desempeño del circuito
Un opamp compensado internamente tiene una ganancia de lazo abierto de 106db y una ganancia unitaria de ancho de banda de 3MHz. Encontrar
  fb
  Ganancia de lazo abierto en dB si fb es
    300 Hz
    3kHz
    12kHz
    60kHz
fb = 15 Hz
80dB
60dB
48dB
34dB

## Slide 108: Respuesta en Frecuencia de Amplificadores de Lazo Cerrado
Analizaremos los efectos del opamp de lazo cerrado del inversor
Para el caso de este amplifcador si sustituimos por
Tenemos
Y para A0 >>> (1 + R2/R1)
Que es la misma forma de un filtro paso bajo con STC (1 constante de tiempo)
La frecuencia a 3dB es

## Slide 109: Respuesta en Frecuencia de Amplificadores de Lazo Cerrado
Analizaremos los efectos del opamp de lazo cerrado del no inversor
Para el caso de este amplifcador si sustituimos por
Tenemos que para A0 >>> ( 1 + R2/R1) nos queda
Y la frecuencia a 3dB es la misma
Considere un op-amp con ft = 1MHz. Encuentre la frecuencia a 3dB del amplificador de lazo cerrado con ganancia nominal de 1000, 100, 10, 1, -1, -10, -100, -1000. Dibuje la gráfica para frecuencias de 10 y -10

## Slide 110: Respuesta en Frecuencia de Amplificadores de Lazo Cerrado
Considere un op-amp con ft = 1MHz. Encuentre la frecuencia a 3dB del amplificador de lazo cerrado con ganancia nominal de 1000, 100, 10, 1, -1, -10, -100, -1000. Dibuje la gráfica para frecuencias de 10 y -10

## Slide 111: Respuesta en Frecuencia de Amplificadores de Lazo Cerrado
Un opamp compensado internamente tiene una ganancia de DC de lazo abierto de 10^6 V/V y una ganancia de lazo abierto de 40dB a 10kHz.
  Estimar la frecuencia a 3dB
  La frecuencia de ganancia unitaria
  El producto de ganancia de ancho de banda
Un op-amp tiene 106dB de ganancia dc y un solo polo a ft = 2MHz que se utiliza para diseñar un amplfiicador no inversor con una ganancia nominal de 1000. Encuentre la frecuencia a 3dB de lazo cerrado

## Slide 112: Respuesta en Frecuencia de Amplificadores de Lazo Cerrado
Un opamp compensado internamente tiene una ganancia de DC de lazo abierto de 10^6 V/V y una ganancia de lazo abierto de 40dB a 10kHz.
  Estimar la frecuencia a 3dB
  La frecuencia de ganancia unitaria
  El producto de ganancia de ancho de banda
1Hz, 1MHz, 1MHz, 60dB
Un op-amp tiene 106dB de ganancia dc y un solo polo a ft = 2MHz que se utiliza para diseñar un amplfiicador no inversor con una ganancia nominal de 1000. Encuentre la frecuencia a 3dB de lazo cerrado
20dB

## Slide 113: Operación de Op-Amps a larga señal
Voltaje de Saturación de Salida
Se saturan aproximadamente a +1V o -1V del voltaje de de alimentación
Si tenemos un opamp con estas condiciones y una señal se debe mantener dentro de este rango para no perderla
Límite del voltaje de salida
El UA741 tiene una corriente de diseño de salida máxima de +/-20mA, no más
Incluye la corriente en el circuito de feedback y la resistencia de carga
Se saturará al nivel de corriente máximo del op-amp aunque se requiera más.

## Slide 114: Operación de Op-Amps a larga señal
Considere el amplificador operacional no inversor de ganancia 10V/VL. Se suministra una forma de onda seno en la entrada y la salida tiene un resistor de carga RL. Los voltajes de saturación del opamp son 13V y la corriente de salida de 20mA.
Especifique la señal para
  Vp = 1, RL = 1k
  Vp = 1.5, RL = 1k
  Si RL = 1k cual es el máximo valor de Vp para una onda no distorsionada seno de entrada
  Si Vp = 1 cual es el menor valor de RL permitido

## Slide 115: Operación de Op-Amps a larga señal
Considere el amplificador operacional no inversor de ganancia 10V/VL. Se suministra una forma de onda seno en la entrada y la salida tiene un resistor de carga RL. Los voltajes de saturación del opamp son 13V y la corriente de salida de 20mA.
Especifique la señal para
  Vp = 1, RL = 1k
  Vp = 1.5, RL = 1k
  Si RL = 1k cual es el máximo valor de Vp para una onda no distorsionada seno de entrada
    Vp = 1.3V
  Si Vp = 1 cual es el menor valor de RL permitido
    RL = 526 Ohm

## Slide 116: Slew Rate
Velocidad de Subida
El cambio máximo de velocidad de subida de un opamp está definido por
En las hojas de datos aparece por V/s
Quiere decir que si la entrada cambia más rápido que este valor, la salida no podrá cambiar tan rápido
La función de transferencia para este casi se da si R2 = 0 y R1 = inf
Y sigue la regla y voltaje de salida

## Slide 117: Slew Rate
Un opamp seguidor tiene un SR de 1V/us y una ganancia unitaria de ancho de banda ft de 1MHz. Encuentre
  El voltaje de entrada máximo al que puede somenterse y logre una rampa exponencial
  Para este voltaje cual es el 10% y 90% de tiempo de subida de la onda de salida
  Si hay una onda de entrada escalon aplicada a 10 veces más encuentre el 10% y 90% de tiempo de subida

## Slide 118: Slew Rate
Un opamp seguidor tiene un SR de 1V/us y una ganancia unitaria de ancho de banda ft de 1MHz. Encuentre
  El voltaje de entrada máximo al que puede somenterse y logre una rampa exponencial
  Para este voltaje cual es el 10% y 90% de tiempo de subida de la onda de salida
  Si hay una onda de entrada escalon aplicada a 10 veces más encuentre el 10% y 90% de tiempo de subida
  0.16V
  0.35 us
  1.27 us

## Slide 119: Ancho de Banda de Potencia Máxima
Ancho de banda de potencia máxima
El slew rate puede causar distorsiones y ondas sinusoidales
Considere la siguiente onda
El cambio de entrada de esta onda será
Este cambio se vuelve máximo a cruce cero
La onda será distorsionada y no puede mantener el cambio
En el datasheet se encuentra como Fm
  Full power bandwidth
  Es la frecuencia con el cual el op-amp empieza a ver desviaciones y distorsiones

## Slide 120: Ancho de Banda de Potencia Máxima
Si un opamp tiene un voltaje de salida de 10V y un slew rate de 1V/us
¿Cuál es el ancho de banda de potencia máxima?
Si la señal de entrada es f = 5fm cual es el máximo posible de amplitud que puede tener la entrada sin tener distorsión a la salida.

## Slide 121: Ancho de Banda de Potencia Máxima
Si un opamp tiene un voltaje de salida de 10V y un slew rate de 1V/us
¿Cuál es el ancho de banda de potencia máxima?
Si la señal de entrada es f = 5fm cual es el máximo posible de amplitud que puede tener la entrada sin tener distorsión a la salida.
15.9kHz
2V

## Slide 122
FINAL DÍA 3

## Slide 123: Respuesta en Frecuencia – Lazo Abierto
Tienen por defecto un polo dominante y su perfil es controlado por un solo polo
De la figura inferior se puede observar un circuito de dos etapas donde la Req y la Ceq depende de estos componentes
A bajas frecuencias vo = -Req io1 * 1 * -a2 = gm1 * Req * a2 * (vp – vn)
  Asumiendo gm1 = 189uA/V, Req = 1.95M y a2 = 544V/V, la ganancia es a0 = 200mV/V
A altas frecuencias Ceq empieza a notarse.
  La ganancia empieza a decaer y Zeq = Req = 1/(2* *Req*Ceq)
fb = 5Hz para un op amp 741 = -10 siendo Ceq = 1/(2Req) = 16.3nF
Como esta capacitancia es grande se juega con el efecto miller y se incrementa Ceq con la ganancia de la segunda etapa Cc = (1+a2) = (1 + 544)30pF = 16.3nF

## Slide 124: Respuesta en Frecuencia – Lazo Abierto
Recap. Polo dominante de Req y Ceq en lazo abierto
Existen otros polos generados por los BJTs internos pero el polo dominante siempre es a baja frecuencia (5Hz aprox 741)
Ignoramos los polos y tenemos aproximadamente la ganacia como:
  a0 = ganancia de lazo abierto, fb = frecuencia a -3db
  Magnitud y fase de
Al graficar en escala logarítmica se obtiene la siguiente gráfica
  A notar, cuando f = ft de la ecuación anterior se llama ganancia unitaria o frecuencia de transición y A = 0 db.

## Slide 125: Respuesta en Frecuencia – Lazo Abierto
ft = a0*fb. Siendo ft >> fb.
El 741 tiene ft = 200k *5 = 1MHz, recuerde la gráfica inferior tenemos entonces cambios en fase de:
Fuera de la zona de fb (f >> fb) se comportará como integrador y su GBW o GBP o ganancia de ancho de banda de producto es GBP = ft
También a este op amp se le conoce como de GBP constante
  Incrementar o decrementar en la región integradora |a| nos dará resultados de variación sobre fb
UA741, f = 100Hz tiene una |a| = f1/f = 1M/100 = 10k V/V
UA741, f = 1kHz tiene una |a| = f1/f = 1M/1k = 1k V/V
UA741, f = 10kHz tiene una |a| = f1/f = 1M/10k = 100 V/V, etc.

## Slide 126: Respuesta en Frecuencia – Lazo Abierto
La mayoría de los op amps comerciales tienen respuestas entre GBW de 0.5MHz a 20MHz
También existen op amps de muy alta frecuencia, ejm. Amplificadores de corriente.
Como notamos a alta frecuencia tienen problemas. Vo  1 x ZCcIo1 = 1/(2fCc)gm1(Vp-Vn)
El diseño a estos valores para 741
ft = 19.6uA/(8*0.026*30*10^-12)
ft = 1MHz

## Slide 127: Respuesta en Frecuencia – Representación Gráfica Ganancia T
La ganancia T viene representada como T = a* = a/(1/)
T >> 1 para f >> fx
fx = frecuencia de cruce

## Slide 128: Respuesta en Frecuencia – Modelo de Polo Dominante

## Slide 129: Respuesta en Frecuencia – Respuesta a Lazo Cerrado
La ganancia T es dependiende de la frecuencia ideal. Para el caso de puramente resistencias de feedback esta es:
En las figuras superiores se ve la ganancia, magnitud de error y error de fase

## Slide 130: Respuesta en Frecuencia – Respuesta a Lazo Cerrado – Amplificador no inversor
Para un amplificador no inversor la respuesta de lazo cerrado es:
a0 es la ganancia de lazo abierto. Si a0 >> (1 + R2/R1) tenemos
T >> 1, A = Aideal = 1 + R2/R1
A fx, T = 1;  T = (a-) = -90 – 0 = -90
A = A ideal/(1 + j) = A/sqrt(2) -45 siendo esta fB
A altas frecuencias T << 1 A = Aideal*T = a
La retroalimentación engativa tiene ventajas

## Slide 131: Respuesta en Frecuencia – Respuesta a Lazo Cerrado – Amplificador no inversor
Ejemplo. El UA741 en no inversor tiene R1 = 2k, R2 = 18k. Encontrar el margen de error de 1% (b) 5° de error de fase de ancho de banda

## Slide 132: Respuesta en Frecuencia – Consecuencias de la ganancia de ancho de banda
Dicho antes GBP = A0fB = ft
El UA741 tiene A0 a 1k V/V y fB = ft/A0 = 10^6/10^3 = 1kHz
Reduciendo A0 a 100V/V incrementa el ancho de banda a 1MHz (fB = ft)
Es decir que jugando con la magnitud de la ganancia incrementa la frecuencia
Ejm: Diseñar un opamp para diseñar a 60dB, construir su gráfico de bode y el ancho de banda actual
  A0 = 10^3 V/V = 60dB
  fB = 1kHz pero se necesita Fb > 20kHz
  Se necesita mas op amps en cascada (A1 x A2)
  A1 = A2 = sqrt(10^3) = 31.62V/V = 30dB
  fB1 = fB2 = 10^6/31.62 = 31.62kHz

## Slide 133: Respuesta en Frecuencia – Consecuencias de la ganancia de ancho de banda
Ejm: Diseñar un opamp para diseñar a 60dB, construir su gráfico de bode y el ancho de banda actual
  A1 = A2 = sqrt(10^3) = 31.62V/V = 30dB
  fB1 = fB2 = 10^6/31.62 = 31.62kHz
  A0 ahora es A1*A2 = 1000 y A = 10^3/sqrt(2)
  fB = 20.35kHz

## Slide 134: Respuesta en Frecuencia – Amplificador Inversor
De un razonamiento similar también obtenemos las ganancias y frecuencias
Beta es el factor de realimentación
Como
La gráfica se verá reducida en escala
La ganancia del amplificador en GBP es para el no inversor de GBP = ft (R1 = inf, R2 = 0)
Para el inversor (R1 = R2) GBP = 0.5ft

## Slide 135: Respuesta en Frecuencia – Impedancias de Entrada y Salida
Las impedancias son inductivas para la entrada (Zd) y capacitivas para la salida (Zo)
Si las entradas se ubican en configuración de modo común la impedancia de entrada la podemos llamar en esta caso Zd = 2Zc
Llamadas en los datasheets rd, rc, ro
Para amplificadores com BJT rc >> rd y de magnitud en Megaohms
Para FETs son del orden de los 100GOhms o superior
Otros especifican Cc como la capacitancia diferencial a modo común
El AD705 tiene rc = 300Gohms pero a 1kHz ZCc = -80Mohms
Y tenemos también la impedancia Z(open) = F(Z(closed))

## Slide 136: Respuesta en Frecuencia – Impedancias de Entrada y Salida
Impedancias de Shunt
Si se observa existen tanto un polo y un cero a s = -2fB
Nuevamente podemos ver la ventaja de bajas frecuencias y realimentación negativa donde T es largo.
A altas frecuencias la inductiva tiende a ser abierta
ro = Rp
A bajas frecuencias sería como tener un corto
Resumen

## Slide 137: Respuesta en Frecuencia – Impedancias de Entrada y Salida
Ejemplo. Siendo R1 = R2 = 1K y el amplificador un UA741 calcule los efectos de impedancia de salida a baja y alta frecuencia
fB = f1/a0 = 10Hz y Fb = ft = 100kHz
Rp = 100 ohms
Rs = 100/(1 + 10^4) = 10mOhms, Leq = 100/210^5 = 159uH

## Slide 138: Respuesta en Frecuencia – Impedancias de Entrada y Salida
La impedancia de entrada viene dada por la ecuación
Donde Ri = R/(1 + a0).
Leq = R/2ft. Para cuando T >> 1.
Cuando la frecuencia incrementa la impedancia se deteriora debido al incremento de las señal inversora con la frecuencia
Por ser meramente inductivos, terminarlos con capacitores los vuelve inestables (resuenan)

## Slide 139: Respuesta en Frecuencia – Impedancias de Entrada y Salida
Ejemplo. Estimar A(jf), Zi(jf) y Zo(jf) para un convertidor de I-V con R = 100k, R1 = 2k, R2 = 18k y siendo el operacional un UA741.
rd >> R
Ro << R2
B = R1/(R1 + R2) = 0.1 V/V
A0 = -(1 + R2/R1)R = -1V/uA, A0*B = 20k, Fb = Bft = 100kHz
Ri = [R + (R1||R2)]/(1 + A0B) = 5 ohms, R0 = r0/(1 + a0B) = 3.75mohms

## Slide 140: Respuesta en Frecuencia – Respuesta Transitoria
Ahora examinaremos el dominio de la frecuencia y su respuesta en el transiente.
Respuesta a escalon de entrada para un seguidor de voltaje (aplica para otros casos)
Tiempo de subida
  Tenemos una señal de ancho de banda con polo s = -2ft
  Tiempo de subida = 10% a 90% de la señal
  El UA741 posee  = 1/(210^6) = 159 ns -> tR = 350ns

## Slide 141: Respuesta en Frecuencia – Respuesta Transitoria
Slew Rate Limiting
Es el cambio de el voltaje de salida bajo la constante de tiempo
Si se incremente el voltaje pico la salida se verá afectada por el slew rate del 10% al 90%.
En la realdiad la salida se satura y se vuelve lenta. En vez de un exponencial se ve una rampa.
SR = 0.5 v/us para el 741c y SR = 0.7 V/uS para el 741E.
En el modo de inversor el voltaje es idéntico para el positivo como el negativo (semiciclos)
Para el no inversor existen capacitancias parasíticas y viene dado por

## Slide 142: Respuesta en Frecuencia – Respuesta Transitoria
Ejemplo: Para Ia = 19.6uA y una Cc (capacitancia de compensación) 30 pF. El 741 tiene un SR = 0.633 v/uS. Encontrar vo(t) para un escalon de -0.5V
A0 = -4V/V
B = 0.2 V/V
Tau = 1/(2PIf) = 1/(2pi*0.2*10^6) = 0.796ns
Vo = SR * Tau = 0.504V
Vo(inf) = A0*Vin = -4(-0.5) = 2V
vo(t) = 2 – 0.504 = 1.496V
vI(t) = -0.5u(t) V. Vo <= 1.496V
Vo(t) = SR * t = 0.633*10^6. f1 = 1.496/0.633*10^6 = 2.36uS
Vo(t) = vo(inf) + (vo(t1) – v(inf))*exp(-(t-t1)/tau) = 2 – 9,81 e(-t/796)

## Slide 143: Respuesta en Frecuencia – Respuesta Transitoria
Ancho de banda a plena potencia
El efecto del SR distorsiona la salida en cualquier momento que se requiera exceder las capacidades del op amp
Si no existe el SR, el vlotaje es Vo = Vom sin(2ft). La tasa de cambio es
Si operamos a altas frecuencias entonces Vom debemos mantenerlo bajo para que no ocurran distorciones.
Vom <= SR/2ft aprox 80mV
Vom > Vom(crit) si no queremos distorsión
f <= SR/2Vom
FPB es la frecuencia máxima a la cual la salida no presenta distorsión y no sufre saturacion

## Slide 144: Respuesta en Frecuencia – Respuesta Transitoria
Ejemplo un 741 tiene alimetacion de 15V en ambas partes y es configurado como no inversor a ganancia de 10V/V.
  Si la amplitud de entrada es 0.5V cual es la máxima frecuencia antes de distorsion
  Si f = 10kHz cual es el máximo valor de entrada al que no se distorsiona la salida
  Si Vin = 40mV cuales el valor de operación de la frecuencia
  Si f = 2kHz cual es el valor de amplitud máxima
Vom = A*Vin = 10*0.5 = 5V; fmax = SR/2Vom = 0.5*10^6/25 = 16kHz
Vom(max) = SR/2f = 0.5*10^6/210^4 = 7.96V; Vim(max) = Vom(max)/A = 7.96/10 = 0.796V
Mantener f <= 0.5*10^6/(210*40*10^3) = 200kHz. Notar que Fb = FT/a0 = 10^6/10 < 100kHz
Vom(max) = 0.5*10^6/(22*10^3) = 39.8V. Es mayor al voltaje de saturación que es alrededor de los 15-2V = 13V. Así que Vin <= Vsat/A = 13/10 = 1.3V

## Slide 145: Respuesta en Frecuencia – Respuesta Transitoria
Tiempo de Ajuste (Ts)
Tr y SR nos dicen que tan rapid cambia la salida en función de la entrada a pequeña señal
Ts define el tiempo de respuesta a cuando la entrada se mantiene.
Generalmente de 0.1 a 0.01% para 10V de señal escalón.
AD853 tiene ts = 135ns de 0.1 a 0.001% de 10V de paso. Si Tr y SR son rápidos no aseguran Tr

## Slide 146: Respuesta en Frecuencia – Respuesta Transitoria
Limitando el SR
De lo aprendido tenemos que tener Vm lo suficientemente pequeño para que la corriente de salida no sea escalada por gmVm
La capacitancia de compensación también ifluye
El capacitor Cc será una relación de Ia/Cc
UA741 con Ia = 19.6uF y Cc = 30pF tiene SR = 0.653V/us en el datasheet

## Slide 147: Respuesta en Frecuencia – Respuesta Transitoria
Limitando el SR
También sabemos que el SR viene dado por
Entonces las posibles causas de incrementar el SR son
  Aumentan ft o Ia
  Decrementado gm1
También si incrementa la capacitancia de compensación distorsiona la salida

## Slide 148: Respuesta en Frecuencia – Efectos de GBP a Circuitos Integradores
Para integradores
f0 = 1/(2RC) que es la ganancia unitaria
La región de frecuencia ideal es f0/a0 << f << ft donde T >> 1.
Debajo de f0/a0 C actua como circuito abierto en comparación a R así que amplifica
A lazo abierto H = -a0
Sobre ft T decae y H se vuelve Hideal x T decayendo a -40db/dec
Tiene dos quebrantes en 90°

## Slide 149: Respuesta en Frecuencia – Efectos de GBP a Circuitos Integradores
A altas frecuencias la ecuación se simplifica función del filtro paso bajo
El integrador se diseña para un desfase de en donde, f0 << ft aproximándolo.
Compensación pasiva de los interadores
El integrador se compensa con pacacitancias paralelas en la entrada(fig izq)
Se llama también cancelación de polos-ceros.
También se puede lograr esto con la resistencia

## Slide 150: Respuesta en Frecuencia – Efectos de GBP a Circuitos Integradores
Compensación activa de los integradores
Las compensaciones activas tienen ciertas penalizaciones y estas se minimizan con compensaciones activas.
Compensa las limitaciones de frecuencia por medio de op amps trabajando en paralelo
Reemplazando f0 =1/2RC y H = Vo/Vi
Se tratan de reducir los ordenes superiores y queda un error de fase
Finalmente deducimos que
Y error de fase

## Slide 151: Respuesta en Frecuencia – Efectos de GBP a Circuitos Integradores
Mejoramiento del compensador Q
Debido al modo de integrador dual el valor Q tiene a incrementarse del valor de diseño
El resultado final es
Q es el factor donde el amplificador tiene ft tendiendo a infinito
Valores comunes
  Q = 25, ft = 1MHz, f0 = ft/4Q = 10^6/100 = 10kHz

## Slide 152: Respuesta en Frecuencia – Efectos de GBP a Circuitos Integradores
Ejm. Especificar los componentes en este filtro biquad para alcanzar
f0 = 10kHz y Q = 25 a H = 0dB
Considere desviaciones de f0 y Q para sus valores de GPB que estén entre el 1%
R1 = R2 = R5 = R6 = 10k
R3 = R4 = 250k
C1 = C2 = 5/pi nF
Para cumplir f0 y Q
Ft >= f0/(f0/f0) = 10^4/0.01 = 1MHz y f1 >= 4 x 25 x 10^4/0.01 = 100MHz
GBP = 100MHz

## Slide 153: Respuesta en Frecuencia – Efectos de GBP a Circuitos Integradores
Efecto de GBP finita en los filtros
Para contrarestar también el efecto de GBPs en filtros tenemos que considrar la ganancia de lazo abierto cuando se deriva la función de transferencia
En resumen existen casos para filtros de primer orden y segundo orden
Filtros de primer orden
Esta función se intersecta en
Y la función de transferencia

## Slide 154: Respuesta en Frecuencia – Efectos de GBP a Circuitos Integradores
Ejemplo
Para C = 5/pi Nf, r1 0 10K, R2 = 30k y GBP = 1MHz
Encontrar el rango de frecuencia de H de Hideal
fz = 10^6/(1 + 30/20) = 250kHz
Siendo H = 1/sqrt(1 + (f/fz)^2) >= 0.99 f <= 36.6kHz.
Idealmente f = -3dB = f0 = 10kHz por ende [1 + (f-3db/fz)^2) = 2(f-3dB/f0)^2 dando f-3db = 10.016kHz y f-3db/f-3db 0 0.16%

## Slide 155: Respuesta en Frecuencia – Efectos de GBP a Circuitos Integradores
Filtros de segundo orden
Esta actual configuración tiene 3 polos para un op amp.
Para un biquad que posee 3 op amps tendrá 5 polos
Resumen se crea un nuevo polo para ordenar los existentes

## Slide 156: Respuesta en Frecuencia – Efectos de GBP a Circuitos Integradores
Ejemplo: Utilizando capacitores de 10nF especificar los componentes de la figura euqe den un Hgbp = 0dB a f0 = 10kHz y Q = 10 para una desviación del GBP del 1%
R1 = 15.92 kOhm
R2 = 79.98 Ohm
R3 = 31.83 kOhm
Ancho de banda = f0/Q = -2qF0/FT
GBP >= 2 x 10 x 10^4/0.01 = 20MHz

## Slide 157
FINAL DÍA 4

## Slide 158: Amplificadores Convertidores – De Corriente a Voltaje
Un convertidor de I-V = amplificador de transresistencia
I = i1 = entrada; vo = Ai1
A = ganancia
Ganancia –R porque vo = -R i1
A la magnitud de la ganancia se le conoce como sensitividad
La ecuación la podemos referir a impedancias no solo resistencia vo = -Z i1
Se llamaría en este caso amplificador de transimpedancia
Esta configuración elimina cualquier pérdida de corriente entre la entrada y la salida

## Slide 159: Amplificadores Convertidores – De Corriente a Voltaje
Parámetros de lazo cerrado
Ejemplo. Encontrar los parámetros de lazo cerrado de la figura en un 741 y R = 1Mohm y
Del datasheet:
  ro = 75 ohms, ri = rd = 2Mohms; a = Avd = 200V/mV
  T = 133 333.33
  A = -0.9999 V/uA, Ri = 5 ohms, Ro = 56mohms

## Slide 160: Amplificadores Convertidores – De Corriente a Voltaje
Alta sensitividad de convertidores I-V
Aparentase que estas aplicaciones requieren altas resistencias
Sin embargo este defecto es degradado o mediado con algunos arreglos
  R se encarga de esto
La red del circuito en T logra esta alta sensitividad
Los efectos del circuito se incrementas en el factor k
Ejemplo. Especificar los valores del circuito para lograr una sensitividad de 0.1V/nA
-kR = 0.1e9 V/A
Ajustamos R1 = 1k y R2 nos da 99k
Nota: Op amps y la corriente de entrada (real) degradan la sensitividad del I-V
Para elminiar esto se pueden utilizar op amps basados en JFET o MOSFET

## Slide 161: Amplificadores Convertidores – De Corriente a Voltaje
Amplificadores Fotodetectores
  Es una aplicación específica (fotodiodo / fotomultiplicador)
  Otra es el de los convertidores analógicos a digitales (de corriente)
Con fotodiodos la luz se convierte en corriente
  Incluye radiación
  Elimina también la carga de entrada y salida
Popular en modo fotoconductivo y fotovoltaico
  Puede ser utilizado para calibrar lumens

## Slide 162: Amplificadores Convertidores – De Voltaje a Corriente
Llamado también amplificador de transconductancia
Acepta un voltaje de entrada y da una corriente de salida
  Io = Avi – 1/R0 * vl en donde vl es el voltaje de salida, io y Ro son características de salida
  Ro = inf
El voltaje de conformidad es el rango permisible de vl por el cual trabaja adecuadamente antes de saturarse
Puede pasar a estado flotante
Una terminal va a tierra y otra a potencial
Se ve mejor en la siguiente figura

## Slide 163: Amplificadores Convertidores – De Voltaje a Corriente
Convertidores de carga flotante
La carga es el elemento de feedback
Si la terminal de feedback está comprometida no se podrá tener esta configuración
La carga puede ser lineal como no lineal
Observar que el convertidor es bidireccional en corriente
Cuando la carga es de un capacitor
  Se comporta como integrador
  La corriente fluye constante por el capacitor
  Se pueden realizar generadores de onda
    Diente de sierra
    Triangular
  Se pueden utilizar para hacer convertidores de V-Frecuencia o de Frecuencia-V
La desventaja es que la corriente depende de un voltaje de entrada constante vi
Otra desventaja es la limitación de corriente determinada por el op amp (25mA para UA741)

## Slide 164: Amplificadores Convertidores – De Voltaje a Corriente
Supongamos tenemos circuitos y los siguientes valores vi = 5V, R = 10k, Vsat = 13V y RL = ?
Obtener io, el voltaje comprometido y el máximo valor posible de RL
Io = 1/10 * 5 = 0.5mA
Voltaje de compromiso
  VoL y VoH para izquierda
    Vcomp = -13 - 5 = -18v
    VcompL = 13 – 5 = 8 v
    8V > Vl > -18V
  VoL y VoH para derecha
    Vcomp = Vl
    Vcomp = Vl
    13V > Vl > -13V
RL max = 8/0.5 = 16k circ. Izq, Rlmax = 13/0.5 = 26k circ. Der (la resistencia no puede ser negativa)

## Slide 165: Amplificadores Convertidores – De Voltaje a Corriente
Limitaciones prácticas del op amp
Modelo del op amp de voltaje frecuencia
-vi + vd –vl –ro*io + a*vd = 0
Convertidores de carga y tierra
El circuito muestra que sucede cuando la terminal está comprometida
El circuito izquierdo es la bomba de carga de Howland
El de la derecha es el equivalente de Norton
Se puede utilizar este equivalente para controlar la resistencia
De salida

## Slide 166: Amplificadores Convertidores – De Voltaje a Corriente
El amplificador de Howland usa vi = 2V y una corriente de 1mA. Asumiento el op amp Vsat = 9V (rail-to-rail) preparar las tablas para Vl = 0, 1, 2, 3, 4, 5, -2, -4 y -6V
Tenemos que: -9V <= voa <= 9V.
Como es rail to rail voa = 2vl (región lineal)
-4.5v <= Vl <= 4.5v
I1 = (Vref – vl) / R1
I2 = (voa – vl)/R2 = (2vl – vl)/R2 = vl/R2
Note que io = 1mA a pesar de Vl (pos)
Cuando se satura (Vl > 4.5) io = 0.5mA
Igual sufre de saturación en el lado neg.

## Slide 167: Amplificadores Convertidores – De Voltaje a Corriente
Efectos de descordinaciones de resistencia
En ejemplos prácticos la resistencia es desbalanceada
Degrada Ro a tal punto de que
El balance perfecto es e = 0 Ro = inf
Ejemplo:
Qué sucedería si utilizamos resistores de 1% en el circuito
Lo mismo pero para resistores de 0.1%
Encuentre la tolerancia requerida para mantener Ro >= 10Mohms
Bajo lso factores de tolerancia…
A 1%, e = 4(1%) = 0.04, así que Ro = 2/0.4 = 50k
A 0.1%, Ro = 500k
Para el mismo valor de Ro = 500k, mejorarlo a 10M requiere un factor de 20 (10/.5), p = tol/k = 0.1/20 = 0.005%

## Slide 168: Amplificadores Convertidores – De Voltaje a Corriente
Otra alternativa a la anterior es utilizar potenciómetros pero debe no hacerse debido a que son mecánicos, inestables a temperatura y ocupan gran tamaño.
Otra manera es
  Llevar a tierra la entrada
  Poner un medidor de corriente a la salida
  Llevar el amperímetro a 0
Ejemplo. Especificar el resistor ajustable adicional del ejemplo anterior
Reemplazar R3 que permite balancear a 1% de resistencia
4pR1 = 4 * 1% * 2k = 80 ohms
Rs = (R1 – r) = (2k – 0.08) = 1.92k, 1%
Rpot = 2(2k – 1.92k) = 160 ohms (tomar 200 ohms)

## Slide 169: Amplificadores Convertidores – De Voltaje a Corriente
Efecto de ganancia finita de lazo abierto
Para esto asumiremos un puente balanceado en el circuito de Howland
Del análisis de circuito tenemos
Ejemplo: calcular Ro si tiene A = 10^5 V/V, rd = inf y ro = 0
Qué sucede si rd = 1M y ro = 100 ohms
Ro = (2 / 2)*10^3 [1 + 10^5/(1 + 2/2)] = 50M
Ro = 47.523M

## Slide 170: Amplificadores Convertidores – De Voltaje a Corriente
Circuito de Howland mejorado
Los circuitos anteriores de Howland gastan mucha corriente, p.e.
Vi = 1V, R1 = R2 = 1k, R2 = R4 = 100 ohms y vl = 10V
Io = 1mA
I1 = (vl – vi)/R1 = (10 – 1)/1 = 9mA
La modificación incluye tener dos resistores R2 = R2a y R2b
Entonces podemos modifcar, p.e.
R2b = 1k, R1 = R2 = R4 = 100k y R2a = 100 – 1 = 99k
Podemos tener io = 1mA con vi = 1V igualemnte
El voltaje de compromiso es aprox |vl| <= Vsat – R2/R1|vi|

## Slide 171: Amplificadores Convertidores – Amplificadores de Corriente
También como son convertidores pueden amplificar corriente
Tenemos entonces el circuito izquierdo
Reemplazando tenemos
Para finalmente el caso derecho será
La ganancia negativa indica la dirección de io (opuesta a la dibujada)
Si R1 = R2, A = -1 A/A, funciona como reversor de corriente o espejo de corriente

## Slide 172: Amplificadores Convertidores – Amplificadores de Corriente Retroalimentados
Los CFAs se enfocan en la operación de corriente
El circuito de la derecha muestra un op-amp de corriente de feedback
  Consta de un buffer de entrada unitario
  Espejos de corriente
  Buffer de salida
El buffer de entrada tiene al par Q1 y Q2
  Provee baja impedancia en Vn (entrada inversora)
  Puede actuar de fuente o sink de in
  Por diseño vn sigue a vp
  Cualquier situación de corriente sobre vn hace desbalancear el par push-pull Q1-Q2

## Slide 173: Amplificadores Convertidores – Amplificadores de Corriente Retroalimentados
Espejos de corriente Q5-Q6 y Q7-Q8 replican i1 e i2 y se suman en el nodo llamado nodo de ganancia.
  Vo = z(jf)In <- ganancia de transimpendancia de lazo abierto
Ejm: El CLC401 tiene zo = 0.71 V/uA y fb = 350kHz
Encuentre Ceq
Encuentre In para vo = 5V
Req = 710k, Ceq = 1/(2piReq fb) = 0.64pF; in = vo/Req = 7.04uA

## Slide 174: Amplificadores Convertidores – Amplificadores de Corriente Retroalimentados
Ganancia de lazo cerrado
Vi trada de desbalanciear el circuito
Por ende In también se desblalancea
Vo cambia de positivo a negativo
Aplicando el principio de superposición tenemos
Sustituyendo obtenemos las ecuaciones
T es la ganancia de lazo cerrado
Se puede ver en la gráfica el efecto causado por la ganancia entre R2 y 1/B

## Slide 175: Amplificadores Convertidores – Amplificadores de Corriente Retroalimentados
Dinámica de los CFAs
Podemos seguir reemplazano en la…
… ecuación y conseguir estos resultados
A0 y ft son las ganancias de ancho de banda a lazo cerrado en DC.
R2 [kohm] Ceq [Pf]. Generalmente anda alrededor de los 10^8 Hz.
El máximo ancho de banda depende de R2…
… por ende se utiliza para ajustar ft
R1 se utiliza para ajustar A0

## Slide 176: Amplificadores Convertidores – Amplificadores de Corriente Retroalimentados
Dinámica de los CFAs
La respuesta transitoria se da si para la ecuación
Siendo
R2 queda siendo menor que Req
Y
Por consiguiente los valores del CLC401 son alrededor de R2 = 1.5k,
Tau = 1.5 x 10^3 x 0.64 x 10^-12 = 1ns
tR = 2.2tau = 2.2ns y un tiempp de ajuste de 0.1% del valor final ts = 7tau = 7ns
Tr = 2.5ns y ts = 10ns en el datasheet

## Slide 177: Amplificadores Convertidores – Amplificadores de Corriente Retroalimentados
Efectos de ordenes superiores
De lo anterior R2 aparente no ser afectado por la dinámica sin embargo cambia para ordenes superior del op amp
A0 varía un poco en los CFA debido a la resistencia de entrada rn degradando en proporción el lazo cerrado, por el principio de superposición tenemos
Que deriva a la fórmula y
Ejemplo: Un CFA tiene ft = 100MHz para 1/B = 1.5 V/mA, R2 = 1.5k, rn = 50 ohms. Encuentre R1, fb y tR para A0 = 1V/V, 10V/V y 100 V/V
R1 = R2/(A0 – 1) fb = 10^8/(1 + A0/30)
A0 = 1, 10, 100, R1 = inf, 166.7 y 15.15; Fb = 96.8MHz, 75MHz y 231MHz,
tR = 2.2/(2pi96.8MHz) = 3.6ns, 4.7ns 15.2ns
La reducción (BW) se puede ver en la figura

## Slide 178: Amplificadores Convertidores – Amplificadores de Corriente Retroalimentados
Ejemplo: Rediseñar el ejemplo anterior para
(1) A0 = 10V/V, Fb = 100MHz en vez de 75MHz
(2) Asumiendo zo = 0.75 V/uA encuentre la ganancia de error
(1) Para fB = 100MHz, y B = 1.5V/uA (ant)
R2 = 1500 – 50X10 = 1k
R1 = R2/(A0 – 1) = 111 Ohms
(2) To = z0B = (1/1500)*0.75*10^6 = 500
Error de ganancia es e = -100/To = -0.2%

## Slide 179: Amplificadores Convertidores – Amplificadores de Corriente Retroalimentados
Aplicando un CFA
Si levantmos R1 y aplicamos Vi en R1 y la terminal a GND
  Tenemos un amplificador inversor
  A = -R2 / R1
También podemos configurarlos como no inversores…
… sumadores, etc.
Aclaración: Nunca incluir capacitores entre salida y la entrada inversora (tiene a inestabilizarse)
CFA sufren de baja ganancia DC del orden de 10^3 o menor.
Tienden a ser ruidosos

## Slide 180: Amplificadores Convertidores – Amplificadores de Corriente Retroalimentados
Amplificadores de Feedback de voltaje de Alta Velocidad
Tienen alta gananca GPB > 50MHz SR > 100V/us
Se parece el CFA pero tiene una ganancia unitaria de Q13 a Q16
R es manejado ahora por dos buffer de entrada
El SR es equivalente al del CFA
  Decrementar la banda de lazo cerrado …
  … incrementa la ganancia de lazo cerrado
Tendencia:
  Alta velocidad
  Alta ganancia

## Slide 181
FINAL DÍA 5

## Slide 182: Generadores de Señales
Distorsión Armónica Total
Los osciladores crean un par conjugado en el eje imaginario del plano complejo para mantener su oscilación
La impuridad está expresada en el THD (Distorción Armónica Total)
  Dk = 1/k^2, k = 3, 5, 7, aprox 12% para una onda triangular
  THD = 0% para un seno puro
Osciladores de Relajación
  Emplean bistables (switches), Schmit Triggers, Compuertas, flip-flops
  Descargan el capacitor
  Su salida son diente de sierra, exponencial,
  cuadrada, onda de pulsos

## Slide 183: Generadores de Señales
Generador de Onda Seno
  Es una combinación de Fourier de ondas senos.
  Se usan en la realidad para pruebas (portadora de señal)
  Oscilador Wien-bridge, Oscilador de Cuadratura
Oscilador Wien-Bridge
  En el circuito R2 = R1
  La función final depende de Vp
  Las impendancias Zp, Zs
  Que dan una función
  De magnitud y fase (pasabanda)

## Slide 184: Generadores de Señales
Oscilador Wien-Bridge
Dependiendo de la magnitud de T(jo) tenemos:
  T(jf0) < 1, A < 3 V/V
    Cualquier frecuencia de f0 es amplificiada A < 3
    Y de B(jf0) = 1/3 V/V
    La retroalimentación negativa (R2 R1) prevalece ante la positiva (Zp Zs)
  T(jf0) > 1, A > 3 V/V
    El circuito es inestable
    La retroalimentación positiva (Zp Zs) prevalece ante la negativa (R2 R1)
    Saturado
  T(jf0) = 1, A = 3 V/V
    Estabilidad neutral, f = f0
    Angulo de T = 0°
    Criterio de Barhausen, f = f0, la estabilidad neutral se adquiere cuando R2/R1 = 2

## Slide 185: Generadores de Señales
Oscilador Wien-Bridge
Control de Amplitud Automática
El circuito izquierdo usa una red de diodos controlado por R2
R2/R1 = 2,21, T(jf0) = 1,07 > 1, el oscilador se esta estabilizando (inestable)
Cuando entarn en condcción R2 = 22.1||100 = 18.1K t(JF0) = 0.937 < 1.
Pero se estabiliza antes en R2=R1 = 2
F0 = 1/2piRC = 1/(2pi*159k*1n) = 1kHz
La oscilación se esabiliza a 1V
Vom es sensible a el voltaje de diodo de directa

## Slide 186: Generadores de Señales
Oscilador Wien-Bridge
Control de Amplitud Automática
El circuito siguiente elimina este efecto usando nJFET
Al encenderse el JFET es 0V y baja impedancia (51k)
R2/R1 aprox 20/(11 || 51) = 2.21 >2
La capacitancia y la resistencia hacen oscilaciones engativas
R2/R1 se reduce a 20/11 = 1.82 < 2.
Luego se estabiliza a R2/R1 <= 2
Vom = -Vgs + Vd, Vgs = -4.2 y Vom = 4.3 + 0.7 = 5V
Hay simetría en Vom
(Vom – V2)/R3 = [V2 + Vs]/R4, V2 = Vn + Vd2 = Vom/3 + Vd2
Si R3=3k, R4 = 20k, Vs = 15, Vd = 0.7, Vom = 5V

## Slide 187: Generadores de Señales
Oscilador Wien-Bridge
Consideraciones Prácticas
La precisión es afectada por la calidad de los componentes
  Elegir capacitores thin-film
Potenciometros para ajustar f0
THD es aprox 0.01%
Usar vp como parte de la salida
Para evitar SR tomar el critero SR > 2piVomf0, esto limita GBP (GBW)
GBP >= 43f0

## Slide 188: Generadores de Señales
Osciladores de cuadratura
Cualquier filtro orden 0 Q = inf como Q < 0
Primero se ancla la entrada a tierra y se diseña para Q < 0
Luego se incrementa la oscilación hata jw dando Q = inf para una oscilación sostenida
Los integradores duales tienen corrimiento de fase de 90°
La frecuencia unitaria del circuito es 1kHz. OA1 y OA2
Para empezar con Q < 0, R5 > R4
Ver la forma de onda
Integrador Deboo

## Slide 189: Generadores de Señales
Mutlivibradores
Son circuitos regenerativos para aplicaciones de tiempo
En un multivibrador biestable se necesitan entradas para llegar a nuevos estados
  Flip flop
Un multivobrador astable cambia espontáneamente entre un estado y otro
  Multivibrador libre
Un multivibrador monoestable (one-shot) solo es estable en uno de sus estados
  Forzado por un trigger
  Retorna al estado estable luego de un tiempo
Nos interesan solo los astables y monostables

## Slide 190: Generadores de Señales
Multivibrador de Free Running (Astable)
Retroalimentación positiva
Formando un Schmitt trigger
Vsat = 13V
VT = Vsat/R1(R1 + R2) = 5V
La operación del circuito es:
  t = 0, Vo = Vsat o –Vsat
  Vp llega algún momento a igualar a Vt
  R carga el C de manera exponencial buscando +Vsat
  Vn aumenta en RC tiempo Vo se ancla en –Vsat
  Vp llega en algún momento a igualar a –Vt
  Vo apunta a Vsat y se repite el ciclo

## Slide 191: Generadores de Señales
Multivibrador de Free Running (Astable)
f0 no es afectado por Vsat, solo componentes externos
Vsat hace variar proporcioanlmente Vt
Se puede conseguir frecuencias de hasta 10kHz
Para conseguir frecuencias bajas depende de R y C
Si se quiere variar proporcionalmente f0 usar un arreglo de décadas

## Slide 192: Generadores de Señales
Multivibrador de Free Running (Astable)
Diseñar un generador de onda cuadrada con las siguientes especificaciones
  f0 variable de 1Hz a 10kHz
  f0 debe ser variable por década
  La amplitud es de 5V asumir Vsat de 15V
Para asegurar +5V se usa un puente de diodos
Cuando se satura a +13V
  Vo = Vd1 + Vz + Vd4 = 5 – 2(0.7) = 3.6V
Cuando se satura a -13V
  Vo = -5V
Para variar f0 se usa
  Selector de capacitancias y R con un pot
  Imponer un rango de 0.5 a 20 (40:1)

## Slide 193: Generadores de Señales
Multivibrador de Free Running (Astable)
Rpot + Rs = 40Rs
Rpot = 39Rs
Ir(min >> Ib, Ir(min) = 10uA
R1 = R2 = 33k
VT = 2.5V
Rmax = (5 – 2.5)/(10x10^-6) = 250k
Como Rs << Rpot, utilizar 250k
Rs = 250k/39 = 6.4k (6.2k comercial)
C1 para f0 = 0.5Hz,
C1 = 1/[2x0.5x(250+6.2) x 10^3 x Ln 3] = 3.47uF (3.3uF)
Cn = C_(n – 1)/10… 3.3u, 0.33u, 0.033u, etc

## Slide 194: Generadores de Señales
Multivibrador de Free Running (Astable)
R4 protege el circuito de la entrada al apagarse, el máximo es cuando vo = 5V, vn = -2.5V
  (5 – 2.5)/6.2 = 1.2mA
IR2 = 5 / 66 = 0.07mA, 1mA aprox
Ir3max = 1.2 + 0.07 + 1 + 1 = 3.3mA
R3 = (13 – 5)/3.3 = 2.4k (2.2k valor comercial)
Para el puente de diodos se puede usar un CA3039

## Slide 195: Generadores de Señales
Multivibrador de Free Running (Astable)
Expresando f0 en función del voltaje en su ciclo de trabajo
Generalmente para simetría tenemos R1 = R2 = R3 dando f0 = 1/1.39RC.
5% a 10% andan las oscilaciones

## Slide 196: Generadores de Señales
Multivibrador de Free Running (Astable)
Ejemplo. f0 = 1kHz y Vcc = 5V. Diseñe!
R:
R1 = R2 = R3 = 33k, R4 = 2.2k, C = 10nF, R = 73.2k
T = 1.002ms, f0 = 998Hz

## Slide 197: Generadores de Señales
Multivibrador de Free Running (Astable) a base de CMOS
CMOS tienen alta impedancia. Son rail-to-rail
Podemos ver que estos CMOS actúan como inversores
Vo = Voh = VDD
Vi < Vt y Vo = Vol = 0 para vi > Vt
Vt = Vdd/2
Diodos aseguran que no vayan a voltajes mayores a Vdd + V_d(on) o debajo de –V_d(on)

## Slide 198: Generadores de Señales
Multivibrador de Free Running (Astable) a base de CMOS
Asumamos ahora que el cto. Empieza en t = 0
V2 esta a Vdd
Vo está invertido
C empieza a cargar v2 a partir de la resistencia
Hay una señal exponencial de v1 a través de I1R1
v1 sube a VT pero no cambia de sentido sino que Vt = Vt + Vdd
  1.5Vdd
Como v3 no cae inmediatamente v2 se descarga v2 = 0 por R
El resumen es que Vt es Vt – Vdd = -0.5Vdd
  Para Vt = Vdd/2
  F0 = 1/RCLn9 = 1/2.2RC
  Regla de diseño R1 >> R, R1 = 10R

## Slide 199: Generadores de Señales
Oscilador de Cristal CMOS
Para requerimientos de tiempo precisa (mejores que el RC)
Es de un cristal y un inversor de alta ganancia
Utiliza una Rf alta (en Mohms)
Punto de operación vo = vi = Vt = Vdd/2
Cristales comunes
  32.768kHz para relojes
  3.579545 MHz para sintonizadors de TV
  100k, 1M, 2M, 4M, 5M, 10MHz, etc
La onda no es específicamente cuadrada
Se puede lograr D = 50% con un FF

## Slide 200: Generadores de Señales
Multivibrador Monostable
Este recibe una señal de “arranque” (trigger) y produce un pulso un tiempo T
Se da porque cuenta los pulsos de reloj (digital)
O de manera analógica usando un capacitor
Cuando ambas entradas son bajo tiende a un 1
V2 = vdd por el pull up y vo = 0
Cuando cambia una entrada a alto la salida v1 es 0
v2 se irá a bajo y vo = 1
El ancho de pulso depende del C y su carga hacia Vdd (1.5Vdd)
El circuito termina de ser estable luego de su carga capacitiva
Para Vt = VDD/2, T = RCLn2 = 0.69RC

## Slide 201: Generadores de Señales
Temporizadores Monolíticos
Se pueden lograr con integrados (555)
  8 pines, 3 Resistores símiles, FF, BJT
  Umbral de comparación de V_TH = 2/3 Vcc y V_TL = 1/3 VCC
  El pin 5 modula V_TH
  V_TL = V_TH/2
El FF es controlado por los comparadores
  Si TRIG < V_TL, S = 1, !Q es 0
  Si TRIG > V_TH, R = 1, !Q es 1
Los voltajes de operación típicos son de 4.5V <= Vcc <= 18V
I = 200mA
TCL555 (2 a 18V de operación), 100mA y 10mA de corrientes de sink y source

## Slide 202: Generadores de Señales
El 555 como multivibrador astable
t = 0, C descargado, Vtrig < V_TL
  Q = 1, BJT aun en su zona sin actuación
  Permite C cargarce hasta VCC por RA + RB
Cuando V_trig > V_TL el CMP1 dispara Q = 0
  Q0 se actiav y C se descarga por medio de RB
Intervalos de Tiempo TL y TH
Como VTH = 2/3 VCC y f0 = 1/T
Usar un cap 0.01uF (entre vcc y gnd)
Timing de 555 = 1% estable a 0.005%/°C y 0.05%/V

## Slide 203: Generadores de Señales
El 555 como multivibrador astable
Diseñe para 50kHz y D = 75%
Asumimos C = 1nF
RA + 2RB = 1.44/f0C = 28.85k
RA + RB/(RA + 2RB) = 0.75
RA = 2RB
RA = 14.4k (14.3k disponible)
RB = 7.21k (7.15k disponible)

## Slide 204: Generadores de Señales
El 555 como multivibrador astable
Diseñe para 50kHz y D = 75%
Asumimos C = 1nF
RA + 2RB = 1.44/f0C = 28.85k
RA + RB/(RA + 2RB) = 0.75
RA = 2RB
RA = 14.4k (14.3k disponible)
RB = 7.21k (7.15k disponible)
Nota: estos circuitos pueden llegar a los MHz, para simetría TH > TL y D = 50% RA << RB, pero no RB no puede ser muy pequeño (disipa mucho)

## Slide 205: Generadores de Señales
El 555 como multivibrador monoestable
En condición normal TRIG es alto
El capacitor se mantiene descargado vc = 0
Cuando es disparado TRIG en bajo
  Fuerza soltar Q0
  Libera C para cargar por R
  Cuando Vc = VTH hace que Q se vuelve bajo
  Q0 se activa
  Se descarga rápidamente la capacitancia
Si VTH = 2/3 VCC, T = RCLn3 = 1.1RC

## Slide 206: Generadores de Señales
Voltaje de control
  Modula las características del 555
  Dependerá del VTH (2/3 VCC)
Configurado como aestable
  Pulse Position Modulation
Configurado como monoestable
  VTH varia dependiendo de T
  Si es disparado por un tren de pulsos consecutivos
  Sigue a la frecuencia pero con ancho modulado (PWM)
Ejm. Asumiendo Vcc = 5V encuentre el rango de variación para f0 y D(%) si CONTROL es modulado por una onda de ac seno de amplitud pico de 1V. (C = 1nF, RA = 14.3k, RB = 7.21k)
V_TH = (2/3)(5) +/- 1V = 4.3333V y 2.333V
T_l = 4.96us y 31us >= T_h >= 7.78 us
27.8kHz <= f0 <= 78.5 kHz, 61.1% <= D(%) <= 86.2%

## Slide 207: Generadores de Señales
Circuitos de Temporización (2240)
Los tiempos requeridos son mas largos
Basado en
  un oscilador de tiempo
  Un contador de rizo
  Un control por FF
  Colectores abiertos
Similar al 555, excepto que RB no existe
VTL = 0.27Vcc, VTH = 0.73VCC
T = RC
El pull up Rp está en configuración de OR con las salidas
Si seleccionamos To = 16T (u otras) o combinaciones To = (1 + 4 + 64)T = 69T
El FF e control tiene comandos de TRIGGER y RESET del contador
En cascada consigues delays mas largos

## Slide 208: Generadores de Señales
Generador de Ondas Triangulares
Se generan cargando y descargando el C
La corriente del capacitor se da por OA
  Funciona como un convertidor V-I
Este op amp alimenta en niveles positivos y negativos al CMP (schmit trig.)
  Para que funcione debe ser un no inversor
  +/-Vclamp = +/-(Vz5 + 2Vd(on)) para el diodo
  +/- VTH = +/-(R1/R2)Vclamp
  Explicar gráfico
-VT a VT es T/2 del período
Podemos aplcar la ecuación de lcapacior dt = T/2, I = Vclmp/R dv = 2V_t
2(R1/R2)Vclamp, f0 = 1/T

## Slide 209: Generadores de Señales
Generador de Ondas Triangulares
En el circuito la onda cuadrada es +/-5V, una onda triangular de +/-10V Y…
… f0 varia de 10Hz a 10kHz. Calcular los componentes
Vz = Vclamp – 2V = 5 – 2*0.7 = 3.6
R2/R1 = Vclamp / Vt = 5/10 = 0.5 (R2 = 10k, R1 = 20k)
f0 se debe variar de 1000:1
Rpot + Rs = 1000Rs, aprox Rpot = 1000Rs, Rpot 0 2.5M, Rs = 2.5k
Para f0 = 10kHz, C = 0.5/4(10k)(2.5k) = 5nF
Irmax = Vclamp/Rmin = 5/2.5k = 2mA
Ir2max =Vclamp / R2 = 5/10k = 0.5mA
Si la corriente del puente es 1mA Ir3max = 2+0.5+1+1 = 4.5mA
R3 = (13 – 5)/4.5 = 1.77k (1.5k y puente de diodos CA3039)

## Slide 210: Generadores de Señales
Control de Pendiente
Los tiempos de carga y descarga pueden ajustarse
Vsq = +Vclamp, D3 y D4 están on y off respectivamente
IH = (Vlcamp – Vd(on))/(Rh + R)
Vsq = -Vclamp, D4 y D3 están on y off respect.
IL = (Vclamp – Vd(on)/(Rl + R)
Tiempos de carga y descarga
C*2VT = IL*TL
C*2VT = IH*TH
f0 = 1/(T_h + T_l)

## Slide 211: Generadores de Señales
Oscilador controlado Por Voltaje
Donde la f0 depende de Vi (VCO)
f0 =kVi, vi > 0; k = sensitividad en Hz/V
La polaridad es controlada por el MOSFET-n
VOL = VCE(sat) = 0V Cuando el BJT se satura
VOH = VCC/(1 + R2/R1) = 10V Cuando el BJT esta apagado
Vi del opamp = Vi/2
I1 = (vi - vi/2)/2T = vi / 4R
El scmit trigger tiene transiciones de rampa de 10V, la ecuación queda resumida a
VTH – VTL = 10V la ecuación queda reducida a k = 1/80RC
R = 10, C = 1.25nF, k = 1kHz/V. Variando 10Hz a 10Hz es variar de 10MV a 10V

## Slide 212: Generadores de Señales
Triangular a Onda Seno
Si una onda triangular se pasa por un VTC (circuito de tiempo)
Se consigue aproximando por medio de un par de transistores
Degenerando el par diferencial
Cerca de 0 la pendiente es lineal aprox
La onda triangular al aproximarse el máximo
  Un transistor se vuelve lineal y el otro logarítmico
THD = 0.2% de RI = 2.5VT y Vim = 6.6VT
VT en este caso es el voltaje de la unión a 25°C que es 26mV
RI = 65mV y Vim = 172mV

## Slide 213: Generadores de Señales
Diseñe un circuito convertidor de 1kHz, 5V pico
Visualizar las ondas de entrada y salida
El divisor de voltaje nos da de +/-5V a +/- 172mV para Q1
R7 es dado 65 ohms debido a que
  2.5VT = R7*I = 2.5(65mV) = R7*1mA

## Slide 214: Generadores de Señales
Generador de Diente de Sierra
Se realiza cargando un capacitor y descargándolo…
… rápidamente con un switch
La correinte del C del OpAmp lelga al convertidor V-I
Para que la rampa sea positiva I1, vi < 0.
Vpulse = -15V
J1 entonces permite cargar el capacitor
Al llegar Vst al máximo permite que la resistencia tire a GND la señal
Como vgs = 0 el fet se descarga rápidamente (vst = 0)
La transición se da de -15 a 0V haciendo Td = R1C1
Las ecuacioens obtenidas por, dt = Tch, I = |vi|/R y …
… dv = VT siendo f0 = 1/(Tch + Td) se obtienen…->

## Slide 215: Generadores de Señales
Generador de Diente de Sierra
Con R = 90.9k, C = 2.2nF, f0 = k|vi|, k = 1kHz/V
Variando vi -10mV a -10V dará de 10Hz a 10kHz
Llamados también oscilador controlado por corriente
  CCO
Tipicamente ronan de 16.3516Hz a 16.744kHz
Consideraciones Prácticas
  Combinarlos con corriente de entrada
  Bajo SR
  El offset de entrada no es tan crítico
  La frecuencia más alta de oscilación es la que involucra TD
  Seleccionar R4 = (R2||R3) X (RC/TD – 1) hace f0 lineal a |Vi|

## Slide 216: Generadores de Señales
Generador de Forma de Onda Monolíticos o Generadores de Funciones
Requieren mínimo compoentes externos
Dos configuraciones (capacitor aterrizado o tipos de emisor acoplado)
VCO de capacitor aterrizado
Se basan en descargar el capacitor a tierra
Incialmente Vcc carga el C a Ih
Cuando VTH llega a VTH cambia de sentido
El switch entonces descarga el C hasta VTL con Il y el switch conmuta nuevamente
Ih e Il son programables externamente
Mientras VTH sea en duración cercano a VTL será entonces parecida a un diente de sierra

## Slide 217: Generadores de Señales
Generador de Forma de Onda Monolíticos o Generadores de Funciones
ICL8038
La magnitud la controla RA Y RB
Q1 Q2 y seguido Q3 manejan las corrientes
Ia = vi/RA e ib = vi/RB
El Schmitt trigger funciona como el 555
  VTH = (2/3)VCC
  VTL = (1/3)VCC
Cuando el FF de Q se satura, C empieza a cargar
El CMP1 se dispara y borra el FF y activa Q7
IL = 2ib – ia, siendo 2ib > ia, la corriente causa la descarga de C
VTL hace disparar el CMP2 y repite elciclo nuevamente

## Slide 218: Generadores de Señales
Generador de Forma de Onda Monolíticos o Generadores de Funciones
ICL8038
Cuando RA = RB = R se logra una forma simétrica f0 = kvi, k = 1.5/RCVcc
En la siguiente figura se ve como se generan las ondas del 8038

## Slide 219: Generadores de Señales
Aplicaciones Básicas del 8038
En configuración básica vi es derivado de Vcc por medio de R1 y R2
  Vi = (1/5)Vcc
Podemos lograr frecuencias desde 0.001Hz a 1MHz
Para simetría perfeta il vs ih tienen que estar de 2:1
Conectando un Pot en los pines 11 y 12 hace reducir el THD
Los picos de onda triangular y seno son 0.333Vcc y 0.22Vcc
Las ondas las tres están centradas a Vcc/2
Fuentes independientes hacen el 8038 simétrico a tierra

## Slide 220: Generadores de Señales
Aplicaciones Básicas del 8038
Asumiendo Vcc = 15V en el circuito especifique los componentes para f0 a 10kHz
Si asumimos ia = ib = 100uA
Vi = (1/5)Vcc = 5V
R = (15/5)/0.1 = 30k
C = 0.3/(10kHz * 30kOhm) = 1nF
Rp = 10k, Rsym = 5k
Recalculamos R como 30 – 5/2 = 27.5k (usar 27.4k)

## Slide 221: Generadores de Señales
VCOs de Emisor Acoplado
Tienen un par Darlington acoplado y anclados por D1 y D2 los voltajes
Conducen cierto tiempo
Tienen un comportamiento como el de un FF pero estable
Las formas de onda alternadas de C son controladas por Ii
Noar que las ondas de los emisores son una vs otra a un retardo igual
Ventajas
  Simple y simétrico
  Automaticamente coordina su frecuencia
  No satura los BJTs a alta frecuencia

## Slide 222: Generadores de Señales
Generador de Funcions XR2206
Utiliza un CCO para generar onda triangular y cuadrada
En la configuración básica simplemente
F0 = 0.01Hz hasta 1MHz con THD = 0.5%
La amplitud de la señal esta dada por el pin 3 (60mV / kOhm de R3)
La amplitud pico de la onda seno s [25 + (5.1|| 5.1)]* 60mV = 1.65V
Esta otra configuración muestra como operar en tiempos
R1 y R2 controlan los tiempos a f1 = 1/R1C y f2 = 1/R2C
Se conocen como marca y espacio (frecuencias)
FSK son utilizados en circuitos de telecom

## Slide 223: Generadores de Señales
Convertidores de V-F y F-V
Acepta conversiones de voltaje a frecuencia
La sensitividad k sigue siendo f0 = kvi
Un tren de pulsos puede ser analizado mejor que una señal de voltaje
Un VFC con un contador puede ser asociado a un voltímetro digital
Ventajas
  Ampli rango dinámico
  Operan en alta s frecuencias (kHz o mayor)
  Bajo error de linealidad
  Alta escalabilidad y factor de precisión
VFCs pueden ser
  Multivibradores de amplio barrido
  Balanceadores de cargas

## Slide 224: Generadores de Señales
Convertidores de V-F y F-V
Asociados como multivibradors astables (VFC)
Un producto popular es el AD537
  VFC (Convertidor de Voltaje a Frecuencia)
  Incluye una referencia de precisión
  f0 = 1/(10RC)
  VT es proporcional a la temperatura (1mV/K)*T… VT = 298.2mV a 25°C
  F0 = 1/(RC*10^4 K)
  Si R = 10k, C = 1nF la sensitividad es 10Hz/K

## Slide 225: Generadores de Señales
Convertidores de V-F y F-V
Ejemplo: El cirucito es un convertidor de °C-freq
con 10Hz/°C. Especificar la calibración
T = 0°C = 273.2K
VT = 1mV/K * T = 0.2732V f0 = 0
R3 debe ver una caída cada 0.2732V. 0.2732/R3 = (1 – 0.2732)/R2, R2 = 2.563R3
Para 10Hz/°C queremos 10 ) 1/(10^4RC)
  R = R1 + R2||R3.
  Si C = 3.9nF
    R = 2.564, R3 = 2.74k, R2 = 2.66*2.74 = 7.29k (6.34k en serie con 2k pot)
    R1 = 2.564 – (2.74||7.29) = 573 (usar 324 ohms en serie con un pot de 500 ohms)
Para calibrar debe ajustar R2 desde f0 = 0Hz a 0°C y lograr f0 = 1kHz a 100°C

## Slide 226: Generadores de Señales
Convertidores de V-F y F-V
También podemos utilziarlos para transmitir data
Por ejemplo modulación de corriente
Cuando Q2 está off
  1.2mA
Cuando Q2 está on
  5.3mA es el resultado de 1.2 + [5 – VEB3 – VCE2]/Rp

## Slide 227: Generadores de Señales
Convertidores de V-F y F-V
VFC Balanceadores de Carga
Es una carga que suple al C con carga continua
Proporcional al voltaje de entrada Vi
Proporciona también descarga de f0 fuera del C
f0 = kVi
OA convierte el Vi a corriente por medio de i1 = vi/R
El valor de R casi siempre se escoje a Ii < 1mA
SW abierto la corriente fluye a través de C1 y hace rampa descendente.
Al llegar a 0 el comparador se dispara y hace un pulso preciso que dura el intervalo que
Th esta ajustado por C.

## Slide 228: Generadores de Señales
Convertidores de V-F y F-V
VFC Balanceadores de Carga
Para simplicidad se usa
El cerrar el SW hace que la corriente sea 1ma – Ii
Fluye fuera del capacitor
La rampa es
F0 es entonces y el ciclo de trabajo
C1 no influye en el funcioanmiento del circuito sin embargo recomiendan Dv1 = 2.5V

## Slide 229: Generadores de Señales
Convertidores de V-F y F-V
VFC Balanceadores de Carga
Ejm la entrada es de 10V a escala completa de salida de 100kHz. Especificar los componentes para ajuste de escala completa y offset null
Siendo T = 1/10^5 = 10us
D es = 25%
TH = D*T = 2.5us
C = 2.5*10^6 * 10^-3/7.5 = 333pF
R = 10/(7.5*330pF*10^5Hz) = 40.4k
dv1 = 2.5V, C1 = (10^-3*2.5*10^-6)
Para offset null RA = 62ohm RB = 150k Rc = 100k
Se debe hacer calibración igual a el ejemplo anterior

## Slide 230: Generadores de Señales
Convertidores de V-F y F-V
Conversión de Voltaje a Frecuencia
Operación inversa donde vo = kfi
K es la sensitividad en V/Hz (por ejemplo tacómetros)
Se puede volver a configurar un VFC como FVC
  Derivando la salida del op amp
El circuito está en función de como opera el integrador
La relación de fi y vo es
El valor de C es determinado a un valor de D = 25%
El rizo máximo es de
El circuito está gobernado por la constante de tiempo tau = RC1

## Slide 231: Generadores de Señales
Convertidores de V-F y F-V
Se oberva como convertir por optoacoplamiento de VF-FV
Este circuito se utiliza en aplicaciones de acople por medio de fibra óptica o transformadores de pulso

## Slide 232
FINAL DÍA 6

## Slide 233: Reguladores de Tensión
Mantienen un voltaje a la salida independientemente de la entrada
Parámetros
  Regulación de Línea
  Regulación de Carga
  Coeficiente Térmico
Regulación de Línea y Carga
  Llamado regulación de entrada o regulación de suministro
  Mantiene la señal de salida
    Entrada = Voltaje no regulado o voltaje con baja calidad
  Derivado de una señal de 60Hz proveniente de un PT (Transformador de Potencial)
  El circuito de diodo y capacitor minimizan el rizo

## Slide 234: Reguladores de Tensión
Otro parámetro es el RRR (Ripple Rejection Ratio) expresado en decibeles
  Vro = voltaje de rizo de salida Vri = voltaje de rizo de entrada
  Especificado a 120Hz
La regulación de carga nos dice como el circuito mantiene le voltaje
Referencias de Voltaje y Reguladores de Voltaje “deben comportarse idealmente”
  V = Vo [El voltaje de salida debe ser constante]}
Ejemplo. El UA7805 indica un dVo de 3mV cuando Vi varia de 7V a 25V. dVo es 5mV cuando Io varia de 0.25A a 0.75A. RRR = 78db a 120Hz
  Regulación de línea y carga
  Impedancia de Salida
  Estimar Vro para cada Vri

## Slide 235: Reguladores de Tensión
Ejemplo. El UA7805 indica un dVo de 3mV cuando Vi varia de 7V a 25V. dVo es 5mV cuando Io varia de 0.25A a 0.75ª. RRR = 78db a 120Hz
  Regulación de línea y carga
  Impedancia de Salida
  Estimar Vro para cada Vri
Regulación de Línea = (3mV)/(25 – 7) = 0.17mV/V… 100*(0.17mV/V)/5V = 0.0033/V
Regulación de Carga = (5mV)/(0.75 – 0.25) = 10mV/A… 100*(10mV/A)/5V = 0.2%/A
Impedancia = dVo/dIo = 0.01 Ohms
Vro = Vri/10^(78/120) = 0.126 x 10^-3 Vri… 1V@120Hz causarán 0.126mV de rizo

## Slide 236: Reguladores de Tensión
Coeficiente Térmico
Habilidad del circuito de mantener el voltaje sin importar la temperatura
  TC se expresa en mV/°C
  Si reemplazamos los 100 por 1M nos da en partes por millón (ppm)
Ejemplo: De la hoja de datos del REF101KM (voltaje de referencia de 10V preciso)
Regulación de línea = 0.001%/V, regulación de carga = 0.001%/mA, TCmax = 1ppm/°C
Encontrar la variación de Vo debido a:
  Un cambio de 13.5V a 35V
  Una cambio de 10mA en Io
  Cambio de Temperatura de 0 a 70°C

## Slide 237: Reguladores de Tensión
Ejemplo: De la hoja de datos del REF101KM (voltaje de referencia de 10V preciso)
Regulación de línea = 0.001%/V, regulación de carga = 0.001%/mA, TCmax = 1ppm/°C
Encontrar la variación de Vo debido a:
  Un cambio de 13.5V a 35V
  Una cambio de 10mA en Io
  Cambio de Temperatura de 0 a 70°C
0.001%/mA = 100(dVo/10)/(35 – 13.5) dVo = 2.15mV
0.001%/Ma = 100(dVo/10)/(10mA) dVo = 1mV
1ppm/°C = 10^6 * (dVo/10)/(70°C) dVo = 0.7mV
Del Datasheet tenemos que de 0.1 a 10Hz hay 6V de variación y 50ppm/1000hrs
Que es lo mismo a que hay un cambio de voltaje de 0.5mV cada 42 días

## Slide 238: Reguladores de Tensión
Ejemplos ilustrativos
Entrada de voltaje con ruido Circuito Regulador Voltaje de Salida
Un zener al 50% de operación
6.8V, 0.5W, 10 ohms
Iz = Pz/Vz * %p = 0.5/6.8 * 0.5
Iz = 37mA
Vz = 6.8V – 10ohms*37mA
Vz = 6.43V

## Slide 239: Reguladores de Tensión
Ejemplos ilustrativos
El zener puede ser modelado por una fuente y una resistencia
La resistencia que satisface el circuito es
Izmin se escoje aprox a
Para el cálculo de la relación de carga aprlicamos superposición

## Slide 240: Reguladores de Tensión
Ejemplo: Voltaje de entrada entre 10v y 20V. Tenemos un zener de 6.8V, 0.5 10 ohm a una carga de variación de 0 a 10mA de Io.
Determine Rs, Reg de línea y carga
Determine los efectos de escala completa de Vi y Io en Vo
  Izmin = (1/4)*Iomax = 2.5mA
  Rs <= (10 – 6.8 – 10*2.5mA)/(2.5mA + 10mA) = 284 ohms [270 comer]
  Reg Línea = 10/(270 + 10) = 35mV/V, (100/6.5) = 0.55%/V
  Reg Carga = -(270||10) = -9.64mV/mA o -0.15%/mA
  Vi de 10 a 20 da un dVo = (35.7mV*10V) = 0.357V, es un cambio de 5.5% de Vo
  Cambiando Io de 0 a 10mA, dVo = -(9.64)(10mA) = -0.096V que representa –1.5% de cambio.

## Slide 241: Reguladores de Tensión
Podemos aumentar la regulación de carga del diodo zener con un op amp
  Auto Regulación [todo pasa a nivel del op amp y la salida es ajustable]
 y zo son la ganacnia a lazo abierto y la impedancia de salida
 = R1/(R1 + R2) = 1/(1 + R2/R1) = 1/Av [a lazo cerrado]
Para encontrar la variación de 1V necesitamos 0.5V de modo común
El cambio de voltaje de salida de offset es
  Aparece en serie con Vz

## Slide 242: Reguladores de Tensión
Ejemplo: Dado el 741 encontrar la regulación de línea y
de carga
Reg Carga = -75/(1 + 10^(106/20)*(1/(1 + 24/39)) = -0.6 V/mA = -.006ppm/mA
Reg Línea = (1 + 24/39)*(30 + 15.8)10^-6 = 74V/V = 7.4ppm/V

## Slide 243: Reguladores de Tensión
Voltaje de “Dropout”
El circuito anterior funciona bien hasta que VI no caiga tan bajo [El op amp se satura]
V_DO = Voltaje de dropout.
En el 741 el V_DO es aprox 2V.
Si se alimentase le 741 con 36V el voltaje del circuito es de 12V < Vi < 36V
Circuito de Arranque
Dependemos de que el voltaje del Zener que sea menor a Vo para mantenerlo en reversa
Si falla al arranque entonces tenemso un estado indeseado
El circuito anterior asegura que esto no suceda debido a que Vo depende de Vz
  Vo = Av Vz…. Av = (1 + R2/R1)

## Slide 244: Reguladores de Tensión
Referencias de Voltaje
Estos componentes a pesar de la regulación son afectados por la temperatura.
Demostrando por la curriente de saturación
  K = 1.381 x 10^23 J/K
  q = 1.602 x 10^-10 °C [Constante de Boltzman]
  VG0 = 1.205V que es el voltaje de banda para el Si (Silicio)
La compensación térmica es
Y dada la unión de silicio en pn esta ecuación es de
Asumiendo V_D = 650mV a 25°C tenemos TC(V_d) aprox -2.1mV/°C
  Regla de dedo: 2mV por cada grado celcius decrece el voltaje
Esto se puede alivianar con
  Zeners compensados térmicamente y referencias de bandas

## Slide 245: Reguladores de Tensión
Zeners compensados térmicamente
Existen dos mecanismos que rompen la caract. i-v
  Ruptura de emisión de campo
    Opera debajo de los 5V y produce -TC
  Ruptura de avalancha
    Opera sobre los 5V y produce +TC
La compensación térmica se realiza utilizando dos zeners con mismo pero opuesto TC
  Luego ajustar Iz
  IN821-9 usa Iz = 7.5mA con 100ppm/°C a 5ppm/°C
  LT1021 5ppm/°C RRR 100dB
  LM329 100ppm/°C

## Slide 246: Reguladores de Tensión
Zeners compensados térmicamente
A nivel de substrato también se puede ajustar [Termostato]
LM399
Estabilización Térmica Circuito de Estabilización de Sensado de Sustrato
El uso de diodos es afectado por el ruido
Esta configuración = 7V(rms)

## Slide 247: Reguladores de Tensión
Referencia de Voltajes de Banda
Mejor voltaje de ruptura de zener es entre 6V y 7V
Esto requiere voltajes sobre 10V [Pero generalmente tenemos sistemas de 5V de entrada!!!!]
Esto se puede sufragar con el V_G0 (1.205V)
  Añade un V_be con –TC a un voltaje KV_t proporcional a V_t que tiene un valor +TC
  Sustituyendo
  A 25°C tenemos V_bg = 1.205 + 3*0.0257 = 1.282V
El circuito de Celda de Brokaw tiene la caract.
  Tenemos que V_ref = (1 + R2/R1)V_bg
Se ajusta con el valor de R4/R3

## Slide 248: Reguladores de Tensión
Referencia de Voltajes de Banda
Asumiendo n = 4 y V_be2(25°C) = 650mV. Especificar R4/R3 para TC(V_bg) = 0 a 25° y R2/R1 para V_ref = 5V
VT = 0.0257
K = (1.205 – 0.65)/VT = 24.6
R4/R3 = 24.6/(2 ln 4) = 8.87
Si tenemos
VBG = 1.205 + 3*0.0257 = 1.282V
Vo = (1 + R2/R1)Vi
5 = (1 + R2/R1)1.282V
R2/R1 = 2.9

## Slide 249: Reguladores de Tensión
Referencia de Voltajes de Banda
Este concepto también se aprovecha en CMOS por la presencia parasítica del BJT
Un buen BJT tiene a tener una rB ajustada a baja corriente
Poder operar a bajos voltajes
Aplicable a D-A, A-D, V-F, F-V
Supervisores de voltaje, etc.
Existen elementos de dos y tres terminales
  LM385 2.5V (diodo referencia de voltaje)
  REF05A (referencia voltaje)

## Slide 250: Reguladores de Tensión
Sensores de Temperatura Monolíticos
KV_t es proporcional a la Temperatura como vimos.
Se llama PTAP a elementos que son linealmente proporcionales a la temperatura absoluta
  VPTAT e IPTAT para voltaje y corrente respectivamente
Termocuplas
RTDs
Termistores
Usados en detección de niveles
LM335 es un sensor de temperatura preciso
  10mV/K (a 25C exhibe 2.92V) 1% de precisión, precisión e 1°C -40°C <= T <= 100°C
AD590 es un sensor de corriente que varía 1A/K, precisión de 0.3°C -55°C<=T<=150°C

## Slide 251: Reguladores de Tensión
Aplicaciones de Referencia de Voltajes
Se requieren de op amps y resistores de baja desviación
Considere el LM399 compensado térmica y estabilzada
LM399 TCmax = 2ppm/°C y rz(max) = 1.5 ohms
LT1001 TC(Vos)max = 1V/°c, TC(Ib)= 4pA/°c, CMRRmin = 106dB PSRRmin = 103dB
Estimar la peor desviación y la peor regulación
LM399
  2x10^-6 x 6.95 = 13.9V/°C
  La peor regulación es 1.5/(1.5 + 7500) = 200V/V
LT1001
  1x10^-6 + (20||8.87/20)x 4 x 10^-12 = 1V/°C
  El peor caso es (1 + 8.87/20)x(13.9 + 1) = 21.5V/°C
  La peor regulación es 10^(-103/20) + 0.5x1’^(-106/20) = (7.1 + 2.5) = 9.6V/V
La peor regulación de línea es 1.44(200+9.6) = 303V

## Slide 252: Reguladores de Tensión
Fuentes de corriente
Se puede realizar por medio de un circuito de referencia de voltaje y un seguidor
A pesar de Vl no hay saturación de l voltaje
Los valores permisibles de VL se llaman
  Voltaje de conformidad
Ejemplo. De la figura el Vref = 5V a TC=20V/°C, LR=50V/V, V_do = 3V
el JFET tiene un TC(Vos)=5v/°c y CMRRdb = 100dB
  Especificar R para Io = 10mA
  Encuentre el peor valor de TC(Io) y la resistencia Ro vista por la carga
  Asumir 15V y encontrar el voltaje de conformidad

## Slide 253: Reguladores de Tensión
el JFET tiene un TC(Vos)=5v/°c y CMRRdb = 100dB
  Especificar R para Io = 10mA
  Encuentre el peor valor de TC(Io) y la resistencia Ro vista por la carga
  Asumir 15V y encontrar el voltaje de conformidad
R = 5/10 = 500 (499, 1%)
El peor cambio de R es 20 + 5 = 25V/C
  A 1°C de cambio Io = 25/500 = 50nA/°C
  A 1V de cambio Vl causa 50V/V en cambio de Vref y 10^(-100/20) = 10V/V cambiando Vos
  El peor cambio de Io es de (50 + 10)*10^-6/500 = 120nA/V así
  Ro_min = 1V/120nA = 8.33M ohms
VL <= VCC – VDO – VREF = 15 – 3 – 5 = 7V

## Slide 254: Reguladores de Tensión
Este principio también puede ser aplicado a diodos de referencia para implementar circuitos de corriente en source o sink.
  R1 polariza el diodo
Para el LM385 una corriente de 100uA de polarización y VL = 0 da R1 = 150k
Como el voltaje de conformidad es V_L >= V_ol + V_REF. Si el 741 ES DE 2.5, V_L = 10.5
Si necesitamos más corriente utilizaremos transistores de boost.

## Slide 255: Reguladores de Tensión
El circuito inferior utiliza un BJT a la salida como fuente de corriente
El operacional por medio del voltaje de R da la referencia
El voltaje del emisor es I_E = V_REF/R
La coriente saliendo del colector podemos decir que es aprox
El voltaje de conformidad es

## Slide 256: Reguladores de Tensión
Ejemplo: Del circuito el UA741 se alimenta con 15V. Tenemos un LM385 2.5V con corriente de polarización de 0.5mA y un BJT 2N2905 con R2 = 1K
Especificar R y R1 para Io = 100mA
Asumir los parámetros típicos del BJT para encontrar el voltaje de conformidad de la fuente viendo las especificaciones
R = 2.5V/0.1 = 25 ohms (24.9 1%)
R1 = (15 – 2.5)/0.5 = 25k (24k)
V_L <= 15 – 2-5 – 0.2 = 12.3
El 741 es de 15 – 2.5 = 12.5 V de entrada
Asumiendo Beta = 100 e Ib = 1mA
Tenemos que Vcc – Vref – Veb(on) – R2IB = 15-2.5-0.7-1*1 = 10.8V (esta debajo de Voh = 13V)
Isc = 25mA, el op amp 741 opera en base a las especificaciones

## Slide 257: Reguladores de Tensión
Aplicaciones de Sensado de Temperatura
Se desea que un sensor V(T) e I(T) sea calibrado en C o F
El AD590 IPTAT require de un circuito de acondicionamiento.
El valor de temperatura puede conseguirse de la ecuación
  Si R1 = 10/273.2x10^-6 = 36.6k causa una cancelación de Vo(T) = R2*10^6T, T(°C)
  Si la sensitividad es de 100mV/°C, R2 = 100mV/1uA = 100k
  Para mejorar el circuito R1 = 35.7k y 2k pot R2 = 97.6k y 5k pot… para calibrar
    Ajustar el AD590 0°C para que Vo(T) = 0V
    Ajustar el AD590 100°C para que Vo(T) = 10V
Otra aplicación es la compnsación de juntura fría en termocuplas
  Es un bimetálico,  es el coeficiente de Seebeck
  Tr es la temperatura de la unión en frio y Tj es la temperatura en unión caliente

## Slide 258: Reguladores de Tensión
Aplicaciones de Sensado de Temperatura
Las termocuplas J son hechas de 55% Cu y 45% Ni con =52.3V/°C
La termpocupla de temperatura relativa
Si no tenemos Tr debemos usar un sensor que mida Tr
Ejemplo: La termocupla J tiene =52.3V/°C y 10mV/°C de sensitividad de salida

## Slide 259: Reguladores de Tensión
Aplicaciones de Sensado de Temperatura
Ejemplo: La termocupla J tiene =52.3V/°C y 10mV/°C de sensitividad de salida
Para cancelar el término 273.2 usamos R1 = 36.6k
Nos queda entonces la ecuación como
Si disponemos a cancelar Tr haciendo
R2 = 10k
R3 = 52.6 ohms
Ejemplos de compensadores termocuplas = AD594-7 y LT1025
En realidad usar R3 = 52.3, R1 y R2 hacerlas ajustables
  R1a + R1pot y ajustar 0V a 0°C
  R2a + R2pot y ajustar 10V a 100°C, por ejemplo.
Para suprimir ruido use R = 10k y C = 0.1uF en los cables de la termocupla

## Slide 260: Reguladores de Tensión
Reguladores Lineales
Los reguladores lineales usan un par de Darlington como elemento de pase en serie
  Transfiere Vi a Vo
  El voltaje R1-R2 es llevado a la entrada
  El EA se encarga de amplifcar pero también de llevar el error a 0
La ganancia aprox es 10^3 A/A necesaria (mA)
La gancia del Darlington en B = B1*B2
Datos frecuentes del transistor
  Ic = B*Ib
  Vbe = Vbe(on) = 0.7
  Vce >= Vce(sat) = 0.1
  B = 100

## Slide 261: Reguladores de Tensión
Protecciones
Como el desempeño del BJT se ve afectado por el consumo de potencia
  Corriente, Voltaje, Temperatura de unión ….
  Causa puntos calientes
Hay protecciones involucradas dentro de ellos
  Sobrecorriente, Segunda ruptura, Sobrecarga térmica
  Necesitamos también reducir la corriente de colector (zener)
  Para prevenir la sobretemperatura Q4 se usa

## Slide 262: Reguladores de Tensión
Protecciones
El circuito asume Vbe4 = 700mV y TC(Vbe4) = -2mV/°C encontrar R7 y R8 para causar disparo térmico a 175°. Nota, valores iniciales a 25°C
Vbe4(175°) = Vbe4(25°) + TC(Vbe4)*(175 – 25) = 700mV + (-2mV/°c)*150°C = 400mV
Si ignoramos Ib4 e imponenos 400mV = (R8/(R8+R7))*1.282, R7/R8 = 2.2
Asumiento Ib4 = 0.1mA
Vref/(R7+R8) = 10IB4
R7 = 880ohms
R8 = 400ohms

## Slide 263: Reguladores de Tensión
Eficiencia
Se define como una relación de potencia de salida entre potencia de entrada
Sin embargo hay ciertas pérdidas en el camino
Ejemplo: El circuito tiene Rb = 510 y Re = 3.3, Rsc = 0.3 ohms. Suponga que el amplificador de error puede mantener Vi entre 0.25V mas y menos, asumiendo un BJT típico
La razón R2/R1 para Vo = 5V
El error del amplificador y la corriente de salida 1ª
El V_DO
La máxima eficiencia si Vi se obtiene de 12V

## Slide 264: Reguladores de Tensión
Eficiencia
Se define como una relación de potencia de salida entre potencia de entrada
Sin embargo hay ciertas pérdidas en el camino
Ejemplo: El circuito tiene Rb = 510 y Re = 3.3, Rsc = 0.3 ohms. Suponga que el amplificador de error puede mantener Vi entre 0.25V mas y menos, asumiendo un BJT típico
La razón R2/R1 para Vo = 5V
El error del amplificador y la corriente de salida 1ª
El V_DO
La máxima eficiencia si Vi se obtiene de 12V

## Slide 265: Reguladores de Tensión
Eficiencia
Ejemplo: El circuito tiene Rb = 510 y Re = 3.3, Rsc = 0.3 ohms. Suponga que el amplificador de error puede mantener Vi entre 0.25V mas y menos, asumiendo un BJT típico
La razón R2/R1 para Vo = 5V
El error del amplificador y la corriente de salida 1ª
El V_DO
La máxima eficiencia si Vi se obtiene de 12V

## Slide 266: Reguladores de Tensión
Reguladores de Voltaje Monolíticos
Estos se dividen en la serie UA7800 y la UA7900
  UA78G difiere de los UA7800 eliminados R1-R2 y el Vr1-r2 es un pin de control para ajustar Vo
  Utilizados para sensado remoto
Otro popular es el LM317 y el LM337
  Puede ser ajustado de 1.25V a 35V

## Slide 267: Reguladores de Tensión
Reguladores Low-Dropout (LDO)
Surgen debido a sistemas portable y demanda de consumo de los circuitos
Utilizan 4 topologías diferentes
VDO = VI(min) – Vo
Para la primera figura VDO = 0.25 + 0.7 + 1 = 2V
Para el FET de la segunda figura será 1.25V
Para la tercera VDO = 0.25V
Para la cuarta VDO = 0.25V
La figura superior muestra un LDO
internamente

## Slide 268: Reguladores de Tensión
Aplicaciones de los reguladores lineales
La primera aplicación es fuentes de voltajes lineales
No son necesarios los capacitores pero reducen el efecto del ruido
  Cambios bruscos de cargas
En algunos casos es necesario un disipador de calor
Fuentes de Poder
Solamente se necesitan un poco de compoentes externos
Siguen aprox la ecuación
Fuentes constantes de voltaje y corriente en la figura

## Slide 269: Reguladores de Tensión
Aplicaciones de los reguladores lineales
Ejemplo: Suponer el circuito usa un regulador 7805 que su VDO = 2V y (Vin – Vcommon)max = 35V
Especificar las resistencias para Vo = 15V
15 = (1 + R2/R1)*5
R2/R1 = 2
Si R1 = 10k, R2 = 20K
Si deseamos uno ajustable ponemos un potenciómetro entre R1 y R2
Como el voltaje Vcommon = 10V para el OpAmp, Vin = 35 + 10 = 45V max
Vcc min = 15V + VDO = 17V

## Slide 270: Reguladores de Tensión
Aplicaciones de los reguladores lineales
El regulador se transfora en una fuente constante de corriente por medio
Usa una ganancia K 1 > k > 0
Da como resultado
No tiene efecto de saturación, puede elegirse un LM3X7
  X = 1, 3
Ejemplo: El circuito usa un LM317 con VDO = 2V
Reg. Lin = 0.07%
Asumiendo 10k Pot
CMRRdb >= 70dB para el op amp y Vcc = 15V
Especificar R ajustable para 0-1A
Encuentre el voltaje de conformidad para k = 1

## Slide 271: Reguladores de Tensión
Aplicaciones de los reguladores lineales
Ejemplo: El circuito usa un LM317 con VDO = 2V
Reg. Lin = 0.07%
Asumiendo 10k Pot
CMRRdb >= 70dB para el op amp y Vcc = 15V
Especificar R ajustable para 0-1A
Encuentre el voltaje de conformidad para k = 1
R = 1.25ohm, 1.25W.
VL <= 15 – 2 – 1.25 = 11.75
1V causa VL en cambiar a Io de (1.25 x 0.07/100 + 10^(-70/20)/1.25 = 0.93mA
Ro = 1V/0.953mA = 1.05k

## Slide 272: Reguladores de Tensión
Aplicaciones de los reguladores lineales
Consideraciones Térmicas
La potencia disipada es ocnvertia en calor y hace elevar la temperatura de Juntura Tj
Debemos permanecer en límites de esta temperatura entre 150°C y 200°C
ja es la resistencia térmica de unión-ambiente
Tj y Ta temperaturas de juntura y ambiente, Pd la potencia disipada
El proceso de transferencia de calor se da por
jc y ca son la resistencia térmica de unión a carcaza y de carcasa a ambiente
El modelo matemático equivalente es
TO-3 TO-220

## Slide 273: Reguladores de Tensión
Aplicaciones de los reguladores lineales
Ejemplo: El datasheet del 7805 a 5V es Tj(max) = 150°C, Si Ta = 50°C.
La máxima potencia de TO-220 que pueda disipar es?
Cual es la temperatura del encapsulado Tc
Pd(max) = (Tjmax – Tamax)/ja = (150 – 50)/60 = 1.67W
Tj – Tc = PD*jc
Tc = 145°C
Pd = (Vi – Vo)*Io
1.67 = ((5+3) – 5)Io
Io = 0.556A

## Slide 274: Reguladores de Tensión
Aplicaciones de los reguladores lineales
En caso de operar sin case, jc aumenta considerablemente
ca puede reducirse con un disipador
Usualmente se monta con arandela y tornillo de fibra
Pasta térmica para ayudar a disipar el calor
Existen disipadores amplios de 30°C/W a 1°C/W
Debería reducir ca a cero
jc sería el único parámetro

## Slide 275: Reguladores de Tensión
Aplicaciones de los reguladores lineales
Ejemplo: UA7805 tiene las siguientes características Ta(max) = 60°C, Io(max) = 0.8A, Vi(max) = 12V, Tj(max) = 125°C. Seleccione una combinación de case con disipador
ja(max) = (Tjmax – Tamax)/Pdmax = (150 – 60)/((12 – 5) *0.8) = 11.6°C/W.
Seleccionamos TO-220 (mejor resistencia, más barato)
ca = ja - jc = 11.6 – 5 = 6.6°C/W
Damos un margen de 0.6°C/W de la superficie
sa = 6°C/W
Elegimos el IERC HP1 (5°C/W a 6°C/W)

## Slide 276: Reguladores de Tensión
Aplicaciones de los reguladores lineales
Circuitos de Supervisión de Fuentes de Poder
No solo es diseñar la fuente, debes incluir
  Un supervisor de voltaje
    Sobrevoltaje
    Bajo voltaje
    Pérdida de AC
MC3425 es un supervisor de voltaje
  Banda de 2.5V
    Uno para sobrevoltaje y otro para bajo voltaje
  Comparadores con retardo
    Si CDLY = 0.01u, TDLY = 125uS

## Slide 277: Reguladores de Tensión
Aplicaciones de los reguladores lineales
Sensado de Sobre y bajo voltaje, pérdida de línea
Esta protección sigue la ecuación
  Si el retardo persiste dado por Cov, este dispara el SCR
  Si quieseramos proteger contra bajovoltaje
  El cambio detectado es por medio de
  El disparo ocurre luego de que Vuv + deltaVuv sobrepasa Vcc, es ajustado por Cuv
Este circuito es utilizado para proteger, detectar y ejecutar guardados para un MCU

## Slide 278: Reguladores de Tensión
Aplicaciones de los reguladores lineales
Elegir componentes para un OV de 6.5V a 100uS
Elegir UV de 4.5 con 0.25V de histéresis en 500uS
Si utilizamos Cov = 8nF, R2/R1 = 1.6
R4/R3 = 0.8
R3||R4 = 20k
Si utilizamos Cuv = 40nF
Para Cov = 8.2nF, Cuv = 43nF
R1 = 10K, R2 = 16.2, R3 =45.3k, R4 = 36.5k

## Slide 279: Reguladores de Tensión
Aplicaciones de los reguladores lineales
En microprocesadores debe detectarse a tiempo para salvar información del CPU o de la memoria
Observare la caída de voltaje
Observar !PFAIL

## Slide 280
FINAL DÍA 7

## Slide 281: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Un regulador lineal transfiere siempre Vi a Vo continuamente
P = VceIce + VbeIb = (Vo – Vi)/Io
n(%) = 100*Vo/Vi. Si Vi = 12, Vo = 4, n = 41.7%
Vi > Vo + Vdo
Las fuentes conmutadas logran más eficiencia operando el transistor
Un BJT conmutado consume muy poco
Ajustamos el ciclo de trabajo D = ton/(ton + toff) = ton/Ts = fs*ton
  En modo PWM, fs = fijo, ton = variable. En PFM, ton o toff es fijo y fs es ajutable

## Slide 282: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Topologias Básicas: Buck, Boost y Buck-Boost
Buck
Se cierra el transistor
  diL/dt=VL/L no varia tanto
  VL = Vi – Vsat(transistor) – Vo
  El crecimiento de corriente es lineal
Se abre el transistor
  La bobina trata de mantener la corriente
  El diodo no puede mantener la continuidad
  VL, diL/dt camba su sentido
  VL = -VF – Vo y Dil = VL*dt/L
  CCM (Modo de Conducción continua

## Slide 283: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Buck
En el siguiente estado on
Siguiente topología
VL >0, VL = VI – Vsat
Ton, VL = VI – Vsat
Toff, VL=VI – (Vf + Vo)
Y para esta figura
Cuando Vsat, Vf son 0 se simplifica la ecuación a

## Slide 284: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Para convertidores Buck Vo < Vi
Para convertidores Boost Vo > Vi
Esta combinación de boost y polaridad no se puede conseguir con los reguladores lineales
Ejm: Tenemos un convertidor Buck con Vt = 12V y Vo = 5V, encontrar D si:
  El diodo y el switch (bjt) son ideales (0V ambos)
  Vsat = 0.5V y Vf = 0.7V
  Repetir los cálculos para 8V <= Vi <= 16V
D = 5/12 = 41.7%
D = 46.7%
31.2% <= D <= 62.5% Y 35.2% <= D <= 69.5

## Slide 285: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Selección de la bobina
La bobina debe ser lo suficientemente fuerte para soportar la carga
La características de los convertidores buck, boost y buck-boost son
El voltaje en estado estable del inductor es cero
El convertidor ajusta Vo de acuerdo a la penúltima ecuación
Y ajusta IL dependiendo de la ecuación anterior
IL está limitado si cae por un voltaje inferior al deseado
Para el caso de modo discontinuo de conducción (DCM)
  Buck Vo ->Vi
  Boost Vo -> inf.
  Buck-Boost Vo-> -inf.

## Slide 286: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Para estimar el valor de L
  L se selecciona por el rizo mínimo y máxima potencia ( es un tradeoff )
  Incrementar L hace Io pasar de DCM a CCM
  Un criterio es utilizar dIL = 0.2IL(max)
  Para evitar operación discontinua dIL = 2Io(min)
Calculado luego debemos basarnos en estos parámetros
  ILsat que es el valor máximo de saturación
  Ilrms
  La corriente pico máxima es

## Slide 287: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Ejm: Especificar una bobina para un boost converter con Vi = 5V, Vo = 12V
Io = 1A, fs = 100kHz. ¿Cuál es la mínima carga de corriente Iomin para CCM?
IL = (12/5)(1) = 2.4A
L = 5(1 – 5/12)/(100k*0.2(2.4)) = 61 H
Ip = IL + dIL/2 = 2.4 + (0.2)(2.4)/2 = 2.64
Irms = sqrt(IL^2 + (dIL^2/12)) = 2.4A
Iomin = 0.1A

## Slide 288: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Selección del Capacitor
IC = IL – Io
Podemos decir que dIC = dIL
  dIC causa el rizo dVc
  Si dIC = dIL y eliminamos dQc
En la topología boost y en la buck boost
Un capacitor real exhibe lo siguiente donde dvESR = ESR * dIc
Donde 1/3Vro = dVc y 2/3Vro de dVesr

## Slide 289: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Ejm: En el convertidor boost anteror Vi = 5V, Vo = 12V, Io = 1A, fs = 100kHz. Especificar el capacitor para un Vro = 100mV.
dVc = 1/3 *Vro = 33.33 mV
C = 1(1 – 5/12)/(100k * 33m) = 177F.
Para el convertidor Boost tenemos dIc = dId = Ip
En donde a plena carga es dIc = 2.64ª, entonces ESR = (2/3)(100m) / 2.64 = 25mOhm
Como no se pueden conseguir simultáneamente ambas entonces elegimos ampliar el capactir

## Slide 290: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Eficiencia
La eficiencia del regulador es donde
Psw = Vsat*Isw + fs*Wsw. Para el caso del FET Vsat*Isat = rds(on)*Isw^2(rms)
Wsw = 2dvsw*disw*tsw
Pd = Vf*If(avg) + fs*Wd, Wd = Vr*If*trr. Vr = reverse voltaje, If = forward curr. Trr = reverse recovery time
Pcap = ESR*Ic^2(rms)
Rcoil*IL^2(rms)

## Slide 291: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Ejm: Un convertidor buck con Vi = 15v, Vo = 5V e Io = 3ª, fs = 50kHz e Iq = 10mA usa un switch con Vsat = 1V y tsw = 100 ns, un diodo con Vf = 0.7V y trr = 100ns, una bobina con Rcoil = 50mOhm y dIL = 0.6A, un capacitor con ESR = 100mOhm y pérdidas del núcleo de 0.25W, encuentre la eficiencia
D = 38.8%
Psw = Vsat*D*Io + 2*fs*Vi*Io*tsw = 1.16 + 0.45 = 1.61W
Pd = Vf(1 – D)*Io + fs*Vi*Io*trr = 1.29 + 0.22 = 1.51W
Pcap = ESR (dIL^2/12) = 3mW
Pcoil = Rcoil*diL^2/12 +0.25W = 0.25W
Pcontroller = 15*10 = 0.15W
Po = 5 * 3 = 15W
Pdiss = 3.52W
n = 81%. Un regulador lineal tendría una eficiencia de n = 5/15 = 33% entregando 15W y disipando 30W mientras este solo disipa 3.52W

## Slide 292: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
El amplificador de Error
Busca amplificar Vo = Vref/Beta
Tienen fase de -180° debido al inversor y de -90° por el integrador dando un total de 360° - 180° - 90° = 90°
Son de 3 tipos
A bajas frecuencias podemos decir que |Zb| = 1/[w(C1 + C2)] = 1/(wC2).
A altas frecuencias es más pequeño que R2 así que |Zb| = 1/wC1. La transición mantiene Zb = R2. y ya a muy altas frecuencias R2 = 1/(wz1C2) y R2 = 1/(wp2C1)

## Slide 293: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
El amplificador de Error

## Slide 294: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Modo de Control de Voltaje
VMC para topología Buck
Modula una onda de diente de sierra a la entrada del amplificador de error
Se usan FETs para reducir la caída y pérdida
  Mn y Mp
La ganancia viene dada por
  Vsw, Vea y Vo son trabsfirnada de Lplace
Vsw(oc) = Dvi y el ciclo es D = vea/Vp o
Vsw(oc) = (Vi/Vp)*vea

## Slide 295: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Modo de Control de Voltaje
Notar que en este equivalente no aparece Ild
Za queda terminada por la terminal negativa a tierra
Tenemos entonces la ecuación en función de la frecuencia como
Notar que para w << wESR LC exhibe un filtro de paso bajo

## Slide 296: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Modo de Control de Voltaje
Ejemplo: Asumiendo Vi = 10V, Vp = 1V, Vref = 1.282V y fs = 500kHz para el convertidor buck de la figura, especifique los componentes para que Vo = 3.3V e Io = 2.5A. Tome en consideración que el rizo no debe pasar de 40mOhms, calcule wLC, Q y wESR y use algún software para desplegar la gráfica de Bode de la función de transferencia
3.3 = (1 + R1/R4)1.282 da R1/R4 = 1.57
Si R1 = 10k, R4 = 6.35k.
Si dIL = 0.2Io = 0.2 * 2.5 = .5ª
L = 3.3(1 – 3.3/10)/(500k * 0.5) = 8.84uH
L = 10uH aprox. IL = 2.5ª, Ip = IL + Dil/2 = 2.5 + 0.5/2 = 2.75ª
DCR (DC Resistance) = 15mOhm.
Asumiendo 1/3 el voltaje de rizo dvo <= 10mV, C sería

## Slide 297: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Modo de Control de Voltaje
L = 3.3(1 – 3.3/10)/(500k * 0.5) = 8.84uH
L = 10uH aprox. IL = 2.5ª, Ip = IL + Dil/2 = 2.5 + 0.5/2 = 2.75ª
DCR (DC Resistance) = 15mOhm.
Asumiendo 1/3 el voltaje de rizo dvo <= 10mV, C sería
C = 0.5/(8*500*1/3*10m) = 37.5uF
Asumiendo 40uF
fLC = 1/(2*pi*10u*37.5u) = 8kHz
fESR = 1/(2*pi*40u) = 265kHz
Q = sqrt(10/40)/(40 + 15 + 15)m = 7.14 = 17dB

## Slide 298: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Diseño del amplificador de error
Dependiendo de la localización del par de polos puedes tener -180° a +90°
Puede cambiar de un compensador Tipo 3 a Tipo 2
  La frecuencia de cross over x es una década debajo (wx = ws/10)
  Las frecuencias cero wz1 y wz2 están en la vecindad de wLC
  Las frecencias de polo wp1 y wp2 son ingresadas cerca de ws.
Si wESR esta muy cercano a wLC entonces wp1 puede ser posicionado cerca de wESR para cancelar el polo y volverlo un compensador tipo cero

## Slide 299: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Diseño del amplificador de error
Ejm: Diseñar un amplificador de error bajo la figura y las siguientes constantes fx = fs/10, fz1 = fz3 = fLC y fp1 0 fp2 = 4fx. Use algún software para generar el modelo de pspice, las gráficas de bode del lazo cerrado. Use un software para mostrar la respuesta a 1A de respuesta impulso.
Del prob. Anterior fs = 500kHz. fx = fs/10 = 500/10 = 50kHz. fz1 = fz2 = fLC = 8kHz, fp1 = fp2 = 4fx = 200kHz. Para encontrar f0 imponemos la ganacia unitaria |T(jfx)| = 1
Dada f0 = 5kHz si empezamos con R1 = 10k tenemos

## Slide 300: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Diseño del amplificador de error
Del prob. Anterior fs = 500kHz. fx = fs/10 = 500/10 = 50kHz. fz1 = fz2 = fLC = 8kHz, fp1 = fp2 = 4fx = 200kHz. Para encontrar f0 imponemos la ganacia unitaria |T(jfx)| = 1
Dada f0 = 5kHz si empezamos con R1 = 10k tenemos

## Slide 301: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Diseño del amplificador de error

## Slide 302: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Modo de control de corriente pico ó PCMC
Se puede lograr:
  Invirtiendo el sentido de la corriente
  Ciclo por ciclo de control
Se necesita sensar IL para controlarlo (Rsense se encarga de esto). El voltaje es magnificado por el amplificador con ganancia ai, Ri = ai x Rsense
Otra forma es utilizando el canal Mp…
… o por inferencia del voltaje de Rcoil
Rsense debe ser pequeño (potencia)
El método más común de PCMC es…
… por el método de pendiente

## Slide 303: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Modo de control de corriente pico ó PCMC
En este método cada pulso de reloj Mp es activado y hace una rampa de Il
La energía de la bobina es wL = (1/2)Li^2, IL hace que se dispare de nuevo el op amp y reinicie el flip flop
En este punto
Luego de que el capacitor adquiere energía entramos en estado estable
Como el capacitor no puede aumentar este estado se conoce como “capacitor amp-second balance”. Ic = 0, Io = IL
A este se le conoce como “inductor volt- second balance”

## Slide 304: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Modo de control de corriente pico ó PCMC
Reajusta su ciclo de trabajo y mantiene Vo

## Slide 305: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Modo de control de corriente pico ó PCMC
Reajusta su ciclo de trabajo y mantiene Vo
Este caso tiene pobre regulación (el caso cuando Io = IL)
La otra falla es una forma de inestabilida conocida como oscilación subarmónica
  D > 0.5
  IL no tiene tiempo de caer a 0

## Slide 306: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Modo de control de corriente pico ó PCMC
Compensación de Pendiente
Hay que estabilizar las formas de onda (reduciendo iLpk)
  Puede hacerse pasando 0 < D < 1
  Este control de pendiente puede hacerse por medio de

## Slide 307: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Modo de control de corriente pico ó PCMC
Compensación de Pendiente
Con este ajuste eliminamos la oscilación subarmónica
Los cambios en corriente están dados por
  Mantenemos constante IL
  Vi es variable, D incrementa

## Slide 308: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Función de Transferencia de Control de Salida
Existen dos lazos de control (uno de corriente cerca del inductor).
La función de transferencia es
wp es el polo dominante establecido por el Capacitor, wESR es la frecuencia establecida por este capacitor
RLD es el componente resistivo de Km
Q es el factor asociado al muestreo
Si Sn = 0 y D tiende a 0.5 Q tiende a inf.
Q < 0 si D > 0.5

## Slide 309: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Función de Transferencia de Control de Salida
Ejemplo. Para el convertidor buck de la figura Vi = 12V, Vo = 5V, Io = 4A, fs = 500kHz, Vp = 0.1V, Rsense = 20mOhm, ai = 10V/V, L = 10uH, C = 40uH, Rsw = Rcoil = Rcap = 10mOhm
Calcule los parámetros para una carga puramente resistiva Rld = Vo/Io
Ahora para RLD = inf.
Visualizar la respuesta en frecuencia

## Slide 310: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Función de Transferencia de Control de Salida
Ejemplo. Para el convertidor buck de la figura Vi = 12V, Vo = 5V, Io = 4A, fs = 500kHz, Vp = 0.1V, Rsense = 20mOhm, ai = 10V/V, L = 10uH, C = 40uH, Rsw = Rcoil = Rcap = 10mOhm
Por consiguiente
Para el caso de una corriente de sinking siendo ILD = Io

## Slide 311: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Función de Transferencia de Control de Salida
Ejemplo. Para el convertidor buck de la figura Vi = 12V, Vo = 5V, Io = 4A, fs = 500kHz, Vp = 0.1V, Rsense = 20mOhm, ai = 10V/V, L = 10uH, C = 40uH, Rsw = Rcoil = Rcap = 10mOhm
Graficando la respuesta en frecuencia

## Slide 312: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Equivalente AC Simplificado
Ahora veremos como controlar la función de transferencia de salida
Un convertidor bien diseñado tendrá
Por consiguiente
Arriba de 0.5fs tenemos
Debajo de eso 0.5fs nos comportamos como VCCS con trasconductancia 1/Ri
Simplificando como sigue

## Slide 313: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Diseño de Amplificador de Error
Un compensador Tipo 2 monolítico implementa estos
La resistencia de salida típica del OTA es de 1MOhm
  Gm = 1mA/V
  OTA = Operational Transconductance Amplifier
Podemos construir la gráfica lineal de bode con

## Slide 314: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Diseño de Amplificador de Error
Ejemplo: Diseñar un Amplificador de Error para el caso de RLD = Vo / Io = 1.25Ohm. Asumir Vref = 1.25V, Gm = 0.8mA/V y Ro = 1MOhm a C0 = 10pF
Tenemos
Beta = Vref/Vo = 1.205/5 = 1/4.15 = 1 + R1/R2
Si R1 = 10k, R2 = 31.5k
fx = fs/10 = 500 / 10 = 50kHz
Para producir |T(jfx| = 1, la ganancia EA debe…
… estar COMBINADA CON Beta y |H(jfx)|

## Slide 315: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Diseño de Amplificador de Error
Como fx está entre fz1 y fp2 la ganancia es de
Rc = 13kOhm, Y si imponemos fz1 0 fp
Para el polo de cancelación tenemos
Para tomar Cc = 3.6nF. Finalmente imponemos…
… fp2 = fESR

## Slide 316: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Diseño de Amplificador de Error
Y para graficar
Finalmente sustituyendo C0 = 10pF
Da Chfp = 21pF
Podemos entonces graficar:
/_T = -98.4°
/_Theta_m = 180 – 98.4° = 81.6°

## Slide 317: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Convertidores Boost de Modo de Control de Pico de Corriente (PCMC)
Boost PCMC

## Slide 318: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Convertidores Boost de Modo de Control de Pico de Corriente (PCMC)
Boost PCMC

## Slide 319: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Convertidores Boost de Modo de Control de Pico de Corriente (PCMC)
Los ceros del lado derecho
Al principio del ciclo el diodo está apagado y alimenta al capacior el circuito
Esto tiende a dar problemas de estabilidad
La figura de la izq está en equilibrio
  Por el balance de segunda condición
  Ic prom debe ser cero
  Io = IL
ID es el área bajo id dividida por Ts

## Slide 320: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Bajo análisis matemáticos tenemos que
Estando VL = 0 en equilibrio. Luego VL se incrementará de 0 A 0 + Vl si el ciclo de trabajo está de D a D + d, así que el voltaje de vl será de vl = Vo*d
Para la condición Io = (1 – D)*IL la ecuación de equilibrio será:
Si los pequeños productos son ignorados tenemos:
Sustituyendo Il = Vl/(sL) = Vo*d/(sL) y reduciendo tenemos

## Slide 321: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Efecto y resultados del circuito de filtro de paso bajo con un cero al lado derecho y su respuesta escalón

## Slide 322: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
La función de transferencia de salida de control
Ejemplo, usando un OTA con Gm = 1mA/V, Ro = 1MOhm, Co = 5pF. Diseñar un amplificador de error capaz de estabilizar el convertidor de boost con Vi = 5V, Vo = 12V, Io = 4A, Vref = 1.205V y fs =400kHz, Ri = 0.1Ohm y L = 10uH con Rcoil = 10mOhm y C =200uF, Rcap = 5mOhm. Asumir el convertidir que termina en una carga puramente resistiva RLD = Vo/Io = 3Ohm. En cual el caso de la ganancia toma
¿Cuál es el margen de fase del convertidor?

## Slide 323: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Ejemplo, usando un OTA con Gm = 1mA/V, Ro = 1MOhm, Co = 5pF. Diseñar un amplificador de error capaz de estabilizar el convertidor de boost con Vi = 5V, Vo = 12V, Io = 4A, Vref = 1.205V y fs =400kHz, Ri = 0.1Ohm y L = 10uH con Rcoil = 10mOhm y C =200uF, Rcap = 5mOhm. Asumir el convertidir que termina en una carga puramente resistiva RLD = Vo/Io = 3Ohm. En cual el caso de la ganancia toma
B = Vref/Vo = 1.205/12 = 1/9.96 = 1 + R2 / R1 = 8.96, R1 = 10k y R2 = 89.6k
Para este regulador D = 1 – Vi/Vo = 1 – 5/12 = 0.583.
Una estrategia es utilizar la frecuencia de cruce fx a 1/4fRHPZ o fs/10. fx = 8.3/4 = 2kHz
Lo siguiente es calcular la ganacia del amplificador de instrumentación a fx. Como fx es mucho menor a 0.5fs, la fESR reacaen el a ecuación

## Slide 324: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Ejemplo, usando un OTA con Gm = 1mA/V, Ro = 1MOhm, Co = 5pF. Diseñar un amplificador de error capaz de estabilizar el convertidor de boost con Vi = 5V, Vo = 12V, Io = 4A, Vref = 1.205V y fs =400kHz, Ri = 0.1Ohm y L = 10uH con Rcoil = 10mOhm y C =200uF, Rcap = 5mOhm. Asumir el convertidir que termina en una carga puramente resistiva RLD = Vo/Io = 3Ohm. En cual el caso de la ganancia toma
Para producir ganancia unitaria | T(jfx)| = 1.
Esto da Rc = 5.8k. Siguiente, imponiendo fz1 = fx/2.5 = 2.0/2.5 = 0.8kHz tenemos que podemos tener un margen de fase razonable dimensioanndo Cc
Con Cc = 34nF finalmente podemos tener fRHPZ = fp2
Permintiendo Co = 5pF da CHFP = 3.3nF. La simulación da fx = 1.87kH a theta_m = 59°

## Slide 325: Reguladores de Tensión
Fuentes Conmutadas
Ejemplo, usando un OTA con Gm = 1mA/V, Ro = 1MOhm, Co = 5pF. Diseñar un amplificador de error capaz de estabilizar el convertidor de boost con Vi = 5V, Vo = 12V, Io = 4A, Vref = 1.205V y fs =400kHz, Ri = 0.1Ohm y L = 10uH con Rcoil = 10mOhm y C =200uF, Rcap = 5mOhm. Asumir el convertidir que termina en una carga puramente resistiva RLD = Vo/Io = 3Ohm. En cual el caso de la ganancia toma
La grafica de bode sería

## Slide 326
FINAL DÍA 7